TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 331 - 69

ĐAI ỐC TRÒN CÓ RÃNH Ở THÂN

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của đai ốc phải theo chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng.

mm

| D | Bước ren | D | H | b | h | Số lượng rãnh | D1 | C không lớn hơn | Độ đảo giới hạn hướng tâm | Độ đảo giới hạn mặt đầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |  |
| 4 | 0,7 | 10 | -0,24 | 3 | -0,25 | 1,6 | +0,25 | 1,6 | +0,4 | 4 | 6 | ±0,35 | 0,4 | 0,15 | 0,04 |
| 5 | 0,8 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | ±0,45 |  |  |  |
| 6 | 1,0 | 14 |  | 4 | -0,30 | 2,5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 |  | 18 |  | 6 |  | 4 | +0,30 | 2 |  |  | 12 | ±0,55 | 0,6 |  |  |
| 10 | 1,25 | 22 | -0,28 | 8 | -0,36 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0,06 |
| 12 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 16 | 1,5 | 30 |  |  |  | 5 |  | 2,5 |  |  | 22 | ±0,65 |  |  |  |
| 20 |  | 34 | -0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 1,0 |  |  |
| 24 |  | 42 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 32 | ±0,80 |  |  |  |
| 30 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 36 |  | 55 | -0,40 |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 45 |  |  | 0,20 |  |
| 42 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | ±0,95 |  |  | 0,10 |
| 48 |  | 75 |  | 12 | -0,43 | 8 | +0,36 | 4 | +0,48 |  | 60 |  |  |  |  |
| 56 | 2,0 | 85 | -0,46 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 1,6 |  |  |
| 64 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 72 |  | 105 |  | 15 |  | 10 |  | 5 |  |  | 90 | ±1,10 |  |  |  |
| 80 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 90 |  | 125 | -0,53 | 18 |  | 12 | +0,43 | 6 |  |  | 110 |  |  | 0,25 |  |
| 100 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 110 |  | 150 |  | 22 | -0,52 |  |  |  |  | 6 | 130 | ±1,25 |  |  |  |
| 125 |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  | 0,16 |
| 140 |  | 180 |  | 26 |  | 16 |  | 8 | +0,58 |  | 160 |  |  |  |  |
| 160 | 3,0 | 210 | -0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 185 | ±1,45 | 2,5 |  |  |
| 180 |  | 230 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |
| 200 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |

Đai ốc có đường kính ren từ 160 đến 200 mm cho phép chế tạo có 8 rãnh.

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc có đường kính ren 80 mm, bước ren d = 2 mm:

Đai ốc M80 x 2 TCVN 331-69

2. Ren - theo TCVN 45-63; dung sai ren - theo TCVN 46-63.

3. Yêu cầu kỹ thuật - theo TCVN 332-69.