TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1679 - 75

GIẦY VẢI XUẤT KHẨU

BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giầy vải đế cao su xuất khẩu và không áp dụng cho giầy vải đế cao su dùng cho môi trường đặc biệt như: axit, kiềm, dầu, nhiệt, điện và những trường hợp đặc biệt khác.

1. BAO GÓI

1.1. Mỗi đôi giầy được đặt trong một hộp giấy các-tông, xếp các hộp các-tông vào hòm. Khối lượng thô của hòm không quá 50kg. Bên trong hòm có lót giấy chống ẩm.

1.2. Mỗi hòm phải có 2 hoặc 4 đai sắt kẹp chặt và có dấu niêm phong.

2. GHI NHÃN

2.1. Ghi nhãn trên giầy

Trên mỗi chiếc giầy đều phải có ghi cỡ số. Mắt cá của giầy cao cổ có ghi chữ và dấu hiệu của nhà máy sản xuất.

2.2. Trong mỗi hòm giầy phải có phiếu đóng gói ghi:

tên hoặc ký hiệu sản phẩm;

màu sắc;

cỡ số;

số lượng giầy;

người đóng gói ký tên.

2.3. Ghi nhãn ngoài hòm:

tên hoặc ký hiệu sản phẩm;

nơi sản xuất;

cỡ số;

loại;

khối lượng thô;

thời gian sản xuất;

số hiệu của tiêu chuẩn này.

3. VẬN CHUYỂN

Phương tiện vận chuyển phải bảo đảm tránh được mưa, nắng và không vận chuyển chung với các chất làm ảnh hưởng đến chất lượng của giầy.

4. BẢO QUẢN

4.1. Kho để giầy phải khô ráo, sạch sẽ, không được để chung với các hóa chất như axít, kiềm, dầu v.v…

4.2. Các hòm các-tông đựng giầy không được chồng lên nhau quá ba lớp.

4.3. Tất các hòm giấy đều được xếp cách mặt đất 50 cm; cách tường 30 cm và có phương tiện che đậy, tránh được mưa, nắng, ẩm, ướt làm ảnh hưởng đến chất lượng của giầy.