TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 183-85

CÔNG TẮC, CẦU DAO

DÃY DÒNG ĐIỆN DANH ĐỊNH

Switches Knige

Switches nominal current ratings

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 183-65.

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công tắc, cầu dao làm việc ở điện áp xoay chiều tần số 50 Hz và điện áp một chiều đến 1000 V.

3. Dòng điện danh định của công tắc, cầu dao phải phù hợp với các trị số trong dãy sau: (A)

3.1. Đối với công tắc:

1; 2,5; 4; 6; 10.

3.2. Đối với cầu dao:

16; 25; 63; 100; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500.