TCVN 5948:1995

ÂM HỌC

TIẾNG ỒN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP

Acoustics - Road motor vehicle noise Maximum permitted noise level

1  Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này quy định mức ồn tối đa cho phép đối với các phương tiện giao thông vận tải đường bộ khi vận hành, hoạt động.

1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mức ồn do các phương tiện đường bộ tạo ra khi vận hành.

2 Giá trị giới hạn

Mọi loại phương tiện giao thông vận tải đường bộ khi vận hành không được tạo ra mức ồn vượt quá giá trị nêu trong bảng.

Tiếng ồn phương tiện giao thông vận tải đường bộ

Mức ồn tối đa cho phép

| TT | Tên phương tiện vận tải | Mức ồn tối đa dBA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xe máy đến 125cm3 | 80 |
| 2 | Xe máy trên 125cm3 | 85 |
| 3 | Xe máy 3 bánh | 85 |
| 4 | Xe ôtô con xe taxi xe khách đến 12 chỗ ngồi | 80 |
| 5 | Xe khách trên 12 chỗ ngồi | 85 |
| 6 | Xe ti đến 3.5 tấn | 85 |
| 7 | Xe ti trên 3.5 tấn | 87 |
| 8 | Xe ti công suất trên 150KW | 88 |
| 9 | Máy kéo xe ủi đất xe ti đặc biệt lớn | 90 |

Chú thích: Phương pháp đo mức ồn phát ra của phương tiện giao thông vận tải đường bộ được quy định trong các TCVN tương ứng.