| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 73/2005/QĐ-UB | Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2005 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG 70 ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG 32 (GẦN NGÃ TƯ NHỔN) ĐẾN NGÃ BA BIỂN SẮT, TỶ LỆ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm, tỉ lệ 1/5000; 
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại công văn số 734/ QHKT-P1 ngày 15/4/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I:  Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường 70 - Đoạn từ đường 32 (gần ngã tư Nhổn) đến ngã ba Biển sắt, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thẩm định, chấp thuận ngày 15  tháng 4  năm 2005 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Địa điểm:

- Điểm đầu tuyến: giao với Quốc lộ 32

- Điểm cuối tuyến: ngã ba Biển sắt

- Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Minh Khai, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ - huyện Từ Liêm với chiều dài khoảng 6,5km.

2. Hướng tuyến:

- Hướng tuyến của đường dựa trên cơ sở đường 70 hiện có. Riêng đoạn đến gần ngã tư Nhổn (cách đường 32 khoảng 400m) tuyến tách ra khỏi đường hiện trạng và đi theo hướng tuyến quy hoạch (đi giữa chợ đầu mối và bãi đỗ xe Xuân Phương) để giao cắt với đường 32 (và đi tiếp về phía Bắc nối với khu công nghiệp Nam Thăng Long).

3. Cấp hạng đường: Đường liên khu vực.

4. Mặt cắt ngang:

Mặt cắt ngang điển hình rộng 50,0m và 40,0m được áp dụng cho từng đoạn như sau:

+ Đoạn từ đường 32 đến hết nút giao với đường Láng - Hòa Lạc (từ điểm A đến điểm L): có mặt cắt ngang điển hình rộng 50m với các thành phần chính gồm:

Hai lòng đường rộng 15.0mx2.

Dải phân cách trung tâm rộng 4.0m.

Vỉa hè hai bên rộng 8.0mx2.

+ Đoạn từ sau nút giao với đường Láng - Hòa Lạc đến ngã ba Biển sắt (từ điểm L đến điểm P): có mặt mặt cắt ngang điển hình rộng 40m gồm:

Hai lòng đường rộng 11.25mx2.

Dải phân cách trung tâm rộng 3.0m.

Vỉa hè hai bên rộng 7.25mx2.

Chi tiết cấu tạo mặt cắt ngang từng đoạn của tuyến đường sẽ được xác định khi duyệt dự án nghiên cứu khả thi.

5. Chỉ giới đường đỏ:

- Tim tuyến đường được xác định bởi các điểm :A-B-C-D-D’-E-G-H-K-L-M-N-O-P có toạ độ và kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện  ghi trên bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang điển hình, các thông số kỹ thuật, kích thước và điều kiện ghi trên bản vẽ.

- Tại một số vị trí, chỉ giới đường được thu hẹp hoặc mở rộng cục bộ để phù hợp với tình hình thực tế, ranh giới bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, mặt bằng đường hiện có. Phần dải đất mở rộng này sử dụng để đỗ xe, trồng cây xanh và bố trí các công trình hạ tầng phục vụ công cộng khác.

6. Các nút giao thông trên tuyến:

- Nút giao với đường Láng - Hoà Lạc tổ chức giao khác mức và điểm giao với đường sắt quốc gia (tuyến vành đai phía Tây) tổ chức đường 70 vượt trên đường sắt. Chỉ giới nút giao khác mức với đường Láng - Hoà Lạc và đường sắt quốc gia sẽ được xác định theo dự án và thiết kế nút được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các nút giao thông với các tuyến đường ngang khác tổ chức giao bằng.

Điều II:

- Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn chủ đầu tư (Ban QLDA Giao thông Đô thị) tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao cho UBND huyện Từ Liêm, UBND các xã có tuyến đường đi qua và công bố rộng rãi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

- Giao UBND huyện Từ Liêm tổ chức quản lý mốc giới tuyến đường sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng hai bên đường theo đúng chỉ giới quy hoạch được duyệt, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều III:

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch  Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã Minh Khai, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  | T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân |
| --- | --- |