TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10520-3-1:2014

IEC 60264-3-1:2009

BAO GÓI CỦA DÂY QUẤN – PHẦN 3-1: ỐNG QUẤN DÂY PHÂN PHỐI CÓ TANG QUẤN HÌNH CÔN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Packaging of winding wires – Part 3-1: Taper barrelled delivery spools – Basic dimensions

Lời nói đầu

TCVN 10520-3-1:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60264-3-1:2009; TCVN 10520-3-1:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nằm trong bộ TCVN 10520 (IEC 60264), là một trong dãy tiêu chuẩn đề cập đến bao gói của dây quấn. Trong dãy có ba nhóm:

1) Dây quấn – Phương pháp thử nghiệm (TCVN 7917 (IEC 60851));

2) Quy định đối với loại dây quấn cụ thể (TCVN 7675 (IEC 60317));

3) Bao gói của dây quấn (TCVN 10520 (IEC 60264)).

Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10520 (IEC 60264) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:

1) TCVN 10520-1:2014 (IEC 60264-1:1968, amd 1:2009), Bao gói của dây quấn - Phần 1: Vật chứa dùng cho dây quấn tròn

2) TCVN 10520-2-1:2014 (IEC 60264-2-1:1989, amd 1:2003), Bao gói của dây quấn - Phần 2-1: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình trụ – Kích thước cơ bản

3) TCVN 10520-2-2:2014 (IEC 60264-2-2:1990, amd 1:2003), Bao gói của dây quấn - Phần 2-2: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình trụ - Yêu cầu kỹ thuật đối với ống quấn dây sử dụng nhiều lần làm từ vật liệu nhiệt dẻo

4) TCVN 10520-2-3:2014 (IEC 60264-2-3:1990, amd 1:2003), Bao gói của dây quấn - Phần 2-3: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình trụ - Yêu cầu kỹ thuật đối với ống quấn dây sử dụng một lần làm từ vật liệu nhiệt dẻo

5) TCVN 10520-3-1:2014 (IEC 60264-3-1:2009), Bao gói của dây quấn - Phần 3-1: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn – Kích thước cơ bản

6) TCVN 10520-3-2:2014 (IEC 60264-3-2:1999), Bao gói của dây quấn - Phần 3-2: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn – Yêu cầu kỹ thuật đối với ống quấn dây sử dụng nhiều lần làm từ vật liệu nhiệt dẻo

7) TCVN 10520-3-3:2014 (IEC 60264-3-3:1990, amd 1:2003), Bao gói của dây quấn - Phần 3-3: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn – Yêu cầu kỹ thuật đối với ống quấn dây sử dụng một lần làm từ vật liệu nhiệt dẻo

8) TCVN 10520-3-4:2014 (IEC 60264-3-4:1999), Bao gói của dây quấn - Phần 3-4: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn – Kích thước cơ bản của vật chứa ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn

9) TCVN 10520-3-5:2014 (IEC 60264-3-5:1999), Bao gói của dây quấn - Phần 3-5: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn – Yêu cầu kỹ thuật đối với vật chứa ống quấn dây làm từ vật liệu nhiệt dẻo

10) TCVN 10520-4-1:2014 (IEC 60264-4-1:2009), Bao gói của dây quấn - Phân 4-1: Phương pháp thử – Ống quấn dây phân phối làm từ vật liệu nhiệt dẻo

11) TCVN 10520-4-2:2014 (IEC 60264-4-2:1992, amd 1:2003), Bao gói của dây quấn - Phân 4-2: Phương pháp thử – Vật chứa làm từ vật liệu nhiệt dẻo dùng cho ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn

12) TCVN 10520-5-1:2014 (IEC 60264-5-1:2009), Bao gói của dây quấn - Phân 5-1: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình trụ có các mặt bích hình nón – Kích thước cơ bản

13) TCVN 10520-5-2:2014 (IEC 60264-5-2:2001), Bao gói của dây quấn - Phân 5-2: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình trụ có các mặt bích hình nón – Yêu cầu kỹ thuật đối với ống quấn dây sử dụng nhiều lần làm từ vật liệu nhiệt dẻo

BAO GÓI CỦA DÂY QUẤN – PHẦN 3-1: ỐNG QUẤN DÂY PHÂN PHỐI CÓ TANG QUẤN HÌNH CÔN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Packaging of winding wires – Part 3-1: Taper barrelled delivery spools – Basic dimensions

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các kích thước cơ bản đối với ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn dùng cho dây quấn nhằm tiêu chuẩn hóa chúng.

2. Kích thước

Kích thước và dung sai của ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn được nêu ở Bảng 1 và Bảng 2 phù hợp với Hình 1.

CHÚ THÍCH: Hình 1 được đưa ra chỉ để nhận biết các kích thước quy định mà không nhằm thể hiện kết cấu cụ thể.

Bảng 1 – Kích thước của ống quấn dây tiêu chuẩn

| Kiểu ống quấn dây | Kích thước mm |
| --- | --- |
|  | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 max. | l2 | t1 | s1 max. | z | y |
|  |  |  |  |  |  | Danh nghĩa | Dung sai |  |  |  |  |
| 200/315 | 200 | 125 | 190 | 112 | 315 | 265 | +0,3 0 | 7 | 25 | 0,4 | 0,3 |
| 250/400 | 250 | 160 | 236 | 140 | 400 | 335 | +0,5 0 | 15 | 32,5 | 0,6 | 0,4 |
| 315/500 | 315 | 200 | 300 | 180 | 500 | 425 | +0,8 0 | 20 | 37,5 | 1,0 | 0,6 |
| 400/630 | 400 | 250 | 375 | 224 | 630 | 530 | +1,0 0 | 30 | 50 | 2,0 | 1,0 |
| CHÚ THÍCH: Mặt làm chuẩn theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua. |

Bảng 2 – Kích thước dùng cho các ứng dụng đặc biệt

| Kiểu ống quấn dây | Kích thước mm |
| --- | --- |
|  | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 max. | l2 | t1 | s1 max. | z | y |
|  |  |  |  |  |  | Danh nghĩa | Dung sai |  |  |  |  |
| 500/800 | 500 | 315 | 475 | 280 | 800 | 670 | +1,5 0 | 30 | 65 | 2,5 | 1,5 |
| 630/1000 | 630 | 400 | 600 | 355 | 1000 | 850 | +2,0 0 | 30 | 75 | 3,0 | 2,0 |
| CHÚ THÍCH: Mặt làm chuẩn theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua. |

3. Vật liệu

Các yêu cầu do người mua quy định trong đơn đặt hàng.

Kích thước tính bằng milimét

Hình 1 – Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 10520 (IEC 60264) (tất cả các phần), Bao gói của dây quấn

[2] TCVN 7675 (IEC 60317) (tất cả các phần), Quy định đối với loại dây quấn cụ thể

[3] TCVN 7917 (IEC 60851) (tất cả các phần), Dây quấn – Phương pháp thử nghiệm

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1. Phạm vi áp dụng

2. Kích thước

3. Vật liệu

Thư mục tài liệu tham khảo

Bảng 1 – Kích thước của ống quấn dây tiêu chuẩn

Bảng 2 – Kích thước dùng cho các ứng dụng đặc biệt

Hình 1 – Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn