TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10176-7-1:2013

ISO/IEC 29341-7-1:2008

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPnP - PHẦN 7-1: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG NHỊ PHÂN

Information technology - UPnP Device Architecture - Part 7-1: Lighting Device Control Protocol- Binary Light Device

Lời nói đầu

TCVN 10176-7-1:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 29341-7-1:2008.

TCVN 10176-7-1:2013 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC1 “Công nghệ thông tin" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10176-7 (ISO/IEC 29341-7) Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP, gồm các tiêu chuẩn sau đây:

- TCVN 10176-7-1:2013 (ISO/IEC 29341-7-1:2008) Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 7-1: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Thiết bị chiếu sáng nhị phân

- TCVN 10176-7-2:1013 (ISO/IEC 29341-7-2:2008) Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 7-2: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Thiết bị chiếu sáng có thể điều chỉnh

- TCVN 10176-7-10:2013 (ISO/IEC 29341-7-10:2008) Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 7-10: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Dịch vụ điều chỉnh

- TCVN 10176-7-11:2013 (ISO/IEC 29341-7-11:2008) Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UpnP - Phần 7-11: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Dịch vụ chuyển mạch nguồn

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPnP - PHẦN 7-1: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG NHỊ PHÂN

Information technology - UPnP Device Architecture - Part 7-1: Lighting Device Control Protocol- Binary Light Device

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này phù hợp với Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0 và Mẫu chuẩn thiết bị UPnP phiên bản 1.0. Tiêu chuẩn này xác định một loại thiết bị liên quan được nêu ra trong tiêu chuẩn này như thiết bị chiếu sáng nhị phân.

Thiết bị chiếu sáng nhị phân được biểu thị đơn giản dưới dạng một bóng đèn hay bất kỳ loại thiết bị phát sáng nào mà có thể được bật hoặc tắt hoàn toàn.

Thiết bị này có chức năng sau:

( Bật hoặc tắt nguồn sáng.

Mẫu thiết bị này không đề cập tới việc:

( Thay đổi cường độ nguồn sáng theo các bước trung gian.

2. Xác định thiết bị

2.1. Kiểu thiết bị

Kiểu thiết bị sau đây xác định một thiết bị phù hợp với mẫu:

urn:schemes-upnp-org:device:BinaryLiqht:1

Từ viết tắt BinaryLight:1 được dùng ở đây để chỉ ra kiểu thiết bị này.

2.2. Mô hình thiết bị

Các sản phẩm đưa ra thiết bị kiểu urn:schemes-upnp-org:device:BinaryLight:1 cần phải cài đặt các số phiên bản tối thiểu của tất cả các dịch vụ và thiết bị cài sẵn theo yêu cầu quy định trong bảng dưới đây:

Bảng 1 - Các yêu cầu thiết bị

| Loại thiết bị | Gốc | Yêu cầu hoặc Tùy chọn | Kiểu dịch vụ | Yêu cầu hoặc Tùy chọn | ID dịch vụ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiếu sáng nhị phân | Có | Yêu cầu | Chuyển mạch nguồn | Yêu cầu | SwitchPower |
|  |  |  | Các dịch vụ phi chuẩn do nhà phân phối UPnP đưa vào. | Phi chuẩn | TBD |
| Các thiết bị phi chuẩn do nhà phân phối UPnP đưa vào. | TBD | Phi chuẩn | TBD | TBD | TBD |
| TBD: mối quan hệ giữa (các) biến trạng thái theo tiêu chuẩn xác định ở đây và mọi biến trạng thái phi chuẩn. 1 Được đặt sau urn:upnp-org:serviceld:. |

2.2.1. Mô tả các yêu cầu của thiết bị

Dịch vụ chuyển mạch nguồn được yêu cầu đúng một lần.

2.3. Lý thuyết vận hành

Thiết bị điều khiển chiếu sáng nhị phân bao gồm một Dịch vụ chuyển mạch nguồn.

Thiết bị chiếu sáng nhị phân

Hình 1 - Mô hình đồ họa của thiết bị chiếu sáng nhị phân

3. Mô tả thiết bị bằng XML

4. Kiểm thử

Kiểm tra cú pháp được thực hiện bởi công cụ kiểm tra UPnP dựa trên mô tả bằng XML được nêu trong Điều 3.

Nhóm công tác và các nhà thực thi đưa ra kết luận rằng các mô tả kiểm tra sau này, ví dụ: việc kiểm tra ngữ nghĩa không nêu ra một mức liên tác cao hơn.

Vì vậy việc mô tả bằng XML được coi là đầy đủ cho việc kiểm tra các thiết bị cài đặt theo mẫu và các mô tả kiểm tra về sau không được đề cập theo mẫu này.

PHỤ LỤC A

(tham khảo)

CÁC TIÊU CHUẨN UPNP BAN ĐẦU

Trong tiêu chuẩn này, có thể tạo ra tham chiếu đến các tiêu chuẩn UPnP ban đầu. Các tham chiếu này nhằm mục đích duy trì tính nhất quán giữa các đặc tả do ISO/IEC và Hiệp hội các nhà thực thi UPnP công bố. Bảng này chỉ ra các tiêu đề tiêu chuẩn về UPnP và phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10176 (ISO/IEC 29341).

| Tiêu đề tiêu chuẩn về UpnP Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0 Thiết bị cơ sở 1 Kiến trúc âm thanh và hình ảnh Thiết bị kết xuất media Thiết bị máy chủ media Dịch vụ truyền tải âm thành và hình ảnh Dịch vụ quản lý kết nối Dịch vụ thư mục nội dung Dịch vụ kiểm soát kết xuất Thiết bị kết xuất media mức 2 Thiết bị máy chủ media mức 2 Khuôn mẫu cấu trúc dữ liệu âm thanh và hình ảnh Dịch vụ truyền tải âm thanh và hình ảnh mức 2 Dịch vụ quản lý kết nối mức 2 Dịch vụ thư mục nội dung mức 2 Dịch vụ kiểm soát kết xuất mức 2 Ghi chép định kỳ Thiết bị camera an ninh số Dịch vụ chụp ảnh động camera an ninh số Dịch vụ cài đặt camera an ninh số Dịch vụ chụp ảnh tĩnh camera an ninh số Thiết bị hệ thống HVAC Thiết bị điều nhiệt theo vùng-HVAC Dịch vụ van kiểm soát Dịch vụ chế độ vận hành quạt-HVAC Dịch vụ tốc độ quạt Dịch vụ trạng thái toàn nhà Dịch vụ lịch biểu điểm đặt-HVAC Dịch vụ cảm biến nhiệt độ Dịch vụ đặt nhiệt độ Dịch vụ chế độ vận hành người sử dụng-HVAC Thiết bị chiếu sáng nhị phân Thiết bị chiếu sáng có thể điều chỉnh Dịch vụ điều chỉnh Dịch vụ chuyển mạch nguồn Thiết bị cổng Internet Thiết bị mạng LAN Thiết bị mạng WAN Thiết bị kết nối mạng WAN Thiết bị điểm truy cập mạng WLAN Dịch vụ quản lý cấu hình máy chủ mạng LAN Dịch vụ chuyển tiếp tầng 3 Dịch vụ xác thực liên kết Dịch vụ khách hàng RADIUS Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng LAN Dịch vụ cấu hình giao diện phổ thông mạng WAN Dịch vụ cấu hình liên kết DS mạng WAN Dịch vụ cấu hình liên kết Ethernet mạng WAN Dịch vụ kết nối IP mạng WAN Dịch vụ cấu hình liên kết POTS mạng WAN Dịch vụ kết nối PPP mạng WAN Dịch vụ cấu hình mạng WLAN Thiết bị máy in Thiết bị máy quét Dịch vụ hoạt động ngoài Dịch vụ nạp Dịch vụ in cơ bản Dịch vụ máy quét Kiến trúc QoS Dịch vụ thiết bị QoS Dịch vụ quản lý QoS Dịch vụ lưu trữ chính sách QoS Kiến trúc QoS mức 2 Tệp kịch bản QoS phiên bản 2.0 Dịch vụ thiết bị QoS mức 2 Dịch vụ quản lý QoS mức 2 Dịch vụ lưu trữ chính sách QoS mức 2 Thiết bị giao diện khách hàng từ xa Thiết bị giao diện máy chủ từ xa Dịch vụ giao diện khách hàng từ xa Dịch vụ giao diện máy chủ từ xa Dịch vụ an ninh thiết bị Dịch vụ điều khiển an ninh | Tiêu chuẩn tương ứng ISO/IEC 29341-1 ISO/IEC 29341-2 ISO/IEC 29341-3-1 ISO/IEC 29341-3-2 ISO/IEC 29341-3-3 ISO/IEC 29341-3-10 ISO/IEC 29341-3-11 ISO/IEC 29341-3-12 ISO/IEC 29341-3-13 ISO/IEC 29341-4-2 ISO/IEC 29341-4-3 ISO/IEC 29341-4-4 ISO/IEC 29341-4-10 ISO/IEC 29341-4-11 ISO/IEC 29341-4-12 ISO/IEC 29341-4-13 ISO/IEC 29341-4-14 ISO/IEC 29341-5-1 ISO/IEC 29341-5-10 ISO/IEC 29341-5-11 ISO/IEC 29341-5-12 TCVN 10176-6-1 (ISO/IEC 29341-6-1) TCVN 10176-6-2 (ISO/IEC 29341-6-2) TCVN 10176-6-10 (ISO/IEC 29341-6-10) TCVN 10176-6-11 (ISO/IEC 29341-6-11) TCVN 10176-6-12 (ISO/IEC 29341-6-12) TCVN 10176-6-13 (ISO/IEC 29341-6-13) TCVN 10176-6-14 (ISO/IEC 29341-6-14) TCVN 10176-6-15 (ISO/IEC 29341-6-15) TCVN 10176-6-16 (ISO/IEC 29341-6-16) TCVN 10176-6-17 (ISO/IEC 29341-6-17) TCVN 10176-7-1 (ISO/IEC 29341-7-1) TCVN 10176-7-2 (ISO/IEC 29341-7-2) TCVN 10176-7-10 (ISO/IEC 29341-7-10) TCVN 10176-7-11 (ISO/IEC 29341-7-11) ISO/IEC 29341-8-1 ISO/IEC 29341-8-2 ISO/IEC 29341-8-3 ISO/IEC 29341-8-4 ISO/IEC 29341-8-5 ISO/IEC 29341-8-10 ISO/IEC 29341-8-11 ISO/IEC 29341-8-12 ISO/IEC 29341-8-13 ISO/IEC 29341-8-1 ISO/IEC 29341-8-15 ISO/IEC 29341-8-16 ISO/IEC 29341-8-17 ISO/IEC 29341-8-18 ISO/IEC 29341-8-19 ISO/IEC 29341-8-20 ISO/IEC 29341-8-21 ISO/IEC 29341-9-1 ISO/IEC 29341-9-2 ISO/IEC 29341-9-10 ISO/IEC 29341-9-11 ISO/IEC 29341-9-12 ISO/IEC 29341-9-13 ISO/IEC 29341-10-1 ISO/IEC 29341-10-10 ISO/IEC 29341-10-11 ISO/IEC 29341-10-12 ISO/IEC 29341-11-1 ISO/IEC 29341-11-2 ISO/IEC 29341-11-10 ISO/IEC 29341-11-11 ISO/IEC 29341-11-12 ISO/IEC 29341-12-1 ISO/IEC 29341-12-2 ISO/IEC 29341-12-10 ISO/IEC 29341-12-11 ISO/IEC 29341-13-10 ISO/IEC 29341-13-11 |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Xác định thiết bị

3. Mô tả thiết bị bằng XML

4. Kiểm thử

Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chuẩn UPnP ban đầu