TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10176-6-11:2013

ISO/IEC 29341-6-11:2008

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-11: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – DỊCH VỤ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH QUẠT

Information technology – UPnP Device Architecture – Part 6-11: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol – Fan Operating Mode Service

Lời nói đầu

TCVN 10176-6-11:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 29341-6-11:2008

TCVN 10176-6-11:2013, do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1 “Công nghệ thông tin” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10176-6 (ISO/IEC 29341-6) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP gồm các tiêu chuẩn sau đây:

- TCVN 10176-6-1:2013 (ISO/IEC 29341-6-1:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-1: Thiết bị hệ thống

- TCVN 10176-6-2:2013 (ISO/IEC 29341-6-2:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-2: Thiết bị điều nhiệt theo vùng

- TCVN 10176-6-10:2013 (ISO/IEC 29341-6-10:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-10: Dịch vụ van điều khiển

- TCVN 10176-6-11:2013 (ISO/IEC 29341-6-11:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-11: Dịch vụ chế độ vận hành quạt

- TCVN 10176-6-12:2013 (ISO/IEC 29341-6-12:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-12: Dịch vụ tốc độ quạt

- TCVN 10176-6-13:2013 (ISO/IEC 29341-6-13:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-13: Dịch vụ trạng thái tòa nhà

- TCVN 10176-6-14:2013 (ISO/IEC 29341-6-14:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-14: Dịch vụ lịch biểu điểm đặt

- TCVN 10176-6-15:2013 (ISO/IEC 29341-6-15:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-15: Dịch vụ cảm biến nhiệt độ

- TCVN 10176-6-16:2013 (ISO/IEC 29341-6-16:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-16: Dịch vụ điểm đặt nhiệt độ

- TCVN 10176-6-17:2013 (ISO/IEC 29341-6-17:2008) Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Phần 6-17: Dịch vụ chế độ người sử dụng

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-11: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – DỊCH VỤ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH QUẠT

Information technology – UPnP Device Architecture – Part 6-11: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol – Fan Operating Mode Service

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0.

Tiêu chuẩn này cho phép chức năng sau đây:

• Thay đổi và đọc các chế độ vận hành của hệ thống không khí cưỡng chế.

2. Xác định mô hình hóa dịch vụ

2.1. Kiểu dịch vụ

Kiểu dịch vụ sau đây nhận diện dịch vụ phù hợp với mẫu:

urn:schemas-upnp-org:service:HVAC_FanOperatingMode:1

2.2. Các biến trạng thái

Bảng 1 – Các biến trạng thái

| Tên biến | Yêu cầu hoặc tùy chọn | Kiểu dữ liệu | Giá trị cho phép1 | Giá trị mặc định1 | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (tên) | Yêu cầu | String | Xem bảng | Tự động | Không có sẵn |
| Mode (chế độ) | Yêu cầu | String | Xem Bảng | Không có thông tin | Không có thông tin |
| FanStatus (trạng thái quạt) | Tùy chọn | String |  | Độ dài chuỗi = 0 | Không có sẵn |
| Các biến trạng thái không theo tiêu chuẩn do nhà cung cấp UPnP cài đặt | Không theo tiêu chuẩn | TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD: mối quan hệ giữa (các) biến trạng thái theo tiêu chuẩn xác định ở đây và mọi biến trạng thái không theo tiêu chuẩn 1 Cần có các giá trị liệt kê trong cột dưới đây. Để qui định các giá trị tùy chọn theo tiêu chuẩn hoặc để ấn định các giá trị cho nhà cung cấp, bạn phải tham chiếu trường hợp cụ thể của một bảng thích hợp được liệt kê dưới đây. |

Bảng 2 – Danh sách giá trị cho phép đối với chế độ vận hành quạt

| Giá trị | Yêu cầu hoặc tùy chọn |
| --- | --- |
| Tự động | Yêu cầu |
| Bật liên tục | Yêu cầu |
| Bật theo định kỳ | Tùy chọn |
| Nhà cung cấp xác định | Yêu cầu |
| Nhà cung cấp xác định | Tùy chọn |

Bảng 3 – Danh sách giá trị cho phép đối với FanStatus

| Giá trị | Yêu cầu hoặc tùy chọn |
| --- | --- |
| Bật | Yêu cầu |
| Tắt | Yêu cầu |
| Nhà cung cấp xác định | Yêu cầu |
| Nhà cung cấp xác định | Tùy chọn |

2.2.1. Mode

Đưa ra chế độ vận hành mục tiêu của quạt hoặc hệ thống quạt.

2.2.2. FanStatus

Đưa ra chế độ vận hành hiện thời của quạt và hệ thống quạt.

2.2.3. Name

Biến tùy chọn này có thể được sử dụng để thu thập tên và vị trí của dịch vụ.

2.2.4. Mối quan hệ giữa các biến tình trạng

Không có thông tin.

2.3. Lập sự kiện và điều tiết

Bảng 4 – Lập sự kiện và điều tiết

| Tên biến | Được lập sự kiện | Sự kiện đã điều tiết | (Tỉ lệ sự kiện tối đa)1 | Liên kết logic | (Delta tối thiểu mỗi sự kiện)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Có | Không | Không có thông tin | Không có thông tin | Thay đổi |
| Mode | Có | Không | Không có thông tin | Không có thông tin | Thay đổi |
| FanStatus | Có | Không | Không có thông tin | Không có thông tin | Thay đổi |
| Các biến trạng thái không theo tiêu chuẩn do nhà cung cấp UPnP cài đặt | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 1 Xác định bởi N, ở đó tỉ lệ = (sự kiện)/(N giây) 2 (N) * (bước khoảng giá trị cho phép) |

2.3.1. Mô hình sự kiện

Bảng 5 – Mô hình sự kiện

| Tên biến | Các yêu cầu UI | Các yêu cầu không đồng bộ | Các thỏa thuận chức năng và tỉ lệ tối đa | Đánh giá tỉ lệ tối đa | Lý do không được lập sự kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Cần cho UI |  |  | Đang thiết lập | Không có sẵn |
| Mode | Cần cho UI |  |  | Rất thấp | Không có sẵn |
| FanStatus | Cần cho UI |  |  | Rất thấp | Không có sẵn |

2.4. Các hoạt động

Bảng 6 – Danh sách các hoạt động

| Giá trị | Yêu cầu hoặc tùy chọn |
| --- | --- |
| SetMode (đặt chế độ) | Yêu cầu |
| GetMode (nhận chế độ) | Yêu cầu |
| GetFanStatus (nhận trạng thái quạt) | Yêu cầu |
| GetName (nhận tên) | Tùy chọn |
| SetName (đặt tên) | Tùy chọn |
| Các biến trạng thái không theo tiêu chuẩn do nhà cung cấp UPnP cài đặt | Không theo tiêu chuẩn |

2.4.1. SetMode

Thay đổi chế độ vận hành của quạt hoặc hệ thống quạt.

2.4.1.1. Các đối số

Bảng 7 – Các đối số cho SetMode

| Đối số | Hướng | Biến trạng thái liên quan |
| --- | --- | --- |
| NewMode (chế độ mới) | IN | Mode |

2.4.1.2. Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.1.3. Ảnh hưởng đến trạng thái (nếu có)

Đặt giá trị mới cho Mode.

2.4.1.4. Các lỗi

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 700 | Chế độ không có sẵn | Chế độ yêu cầu không có sẵn |

2.4.2. GetMode

Cung cấp thông tin về Mode cho các điểm điều khiển và các thiết bị khác.

2.4.2.1. Các đối số

Bảng 8 – Các đối số cho GetMode

| Đối số | Hướng | Biến trạng thái liên quan |
| --- | --- | --- |
| CurrentMode (chế độ hiện thời) | OUTR | Mode |
| R là giá trị trả về |

2.4.2.2. Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

Phụ thuộc vào giá trị của Mode.

2.4.2.3. Ảnh hưởng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.2.4. Các lỗi

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Không có thông tin |  |  |

2.4.3. GetFanStatus

GetFanStatus khôi phục lại trạng thái vận hành hiện thời của quạt.

2.4.3.1. Các đối số

Bảng 9 – Các đối số cho GetFanStatus

| Đối số | Hướng | Biến trạng thái liên quan |
| --- | --- | --- |
| CurrentStatus (chế độ hiện thời) | NGOÀIR | Mode |
| R là giá trị trả về |

2.4.3.2. Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

Phản ánh tình trạng hiện thời của quạt.

2.4.3.3. Ảnh hưởng đến trạng thái

Không có thông tin.

2.4.3.4. Các lỗi

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Không có thông tin |  |  |

2.4.4. GetName

Cung cấp giá trị Name cho điểm điều khiển hoặc thiết bị UPnP khác.

2.4.4.1. Các đối số

Bảng 10 – Các đối số cho GetName

| Đối số | Hướng | Biến trạng thái liên quan |
| --- | --- | --- |
| CurrentName (tên hiện thời) | OUTR | Name |
| R là giá trị trả về |

2.4.4.2. Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

Phản ánh giá trị hiện thời của Name.

2.4.4.3. Ảnh hưởng đến trạng thái

Không có thông tin.

2.4.4.4. Các lỗi

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Không có thông tin |  |  |

2.4.5. SetName

Cung cấp giá trị mới cho biến Name.

2.4.5.1. Các đối số

Bảng 11 – Các đối số cho SetName

| Đối số | Hướng | Biến trạng thái liên quan |
| --- | --- | --- |
| NewName (tên mới) | IN | Name |

2.4.5.2. Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.5.3. Ảnh hưởng đến trạng thái

Thay đổi Name.

2.4.5.4. Các lỗi

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Không có thông tin |  |  |

2.4.6. Các hoạt động không theo tiêu chuẩn do nhà cung cấp UPnP cài đặt

Để thuận lợi hóa cho việc chứng nhận, các hoạt động không theo tiêu chuẩn do nhà cung cấp UPnP cài đặt nên được đưa vào trong mẫu dịch vụ này. Kiến trúc thiết bị UPnP liệt kê các yêu cầu đối với các hoạt động không theo tiêu chuẩn (xem phần Mô tả).

2.4.7. Mối quan hệ giữa các hoạt động

Không có thông tin.

2.4.8. Mã lỗi chung

Bảng sau đây liệt kê các mã lỗi chung cho các hoạt động về kiểu dịch vụ này. Nếu một hoạt động dẫn đến nhiều lỗi thì lỗi đặc trưng nhất sẽ được trả về.

Bảng 12 – Mã lỗi chung

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 401 | Hoạt động không hợp lệ | Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần điều khiển |
| 402 | Đối số không hợp lệ | Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần điều khiển |
| 404 | Biến không hợp lệ | Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần điều khiển |
| 501 | Hoạt động thất bại | Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần điều khiển |
| 600-699 | TBD | Các lỗi hoạt động chung. Được xác định bởi Ủy ban kỹ thuật UPnP |
| 701-799 |  | Các lỗi hoạt động chung. Được xác định bởi Ủy ban công tác UPnP |
| 800-899 | TBD | (qui định bởi nhà cung cấp UPnP) |

2.5. Lý thuyết vận hành

Dịch vụ này cho phép một điểm điều khiển đặt và quan sát chế độ vận hành của quạt hoặc hệ thống quạt. Các chế độ vận hành là:

• Tự động – trong chế độ này, quạt quay với đơn vị sưởi hoặc làm mát. Hệ thống HVAC có thể áp đặt độ trễ mở và đóng. Dịch vụ này không cho biết số lần trễ.

• Bật liên tục – trong chế độ này, quạt được bật liên tục.

• Bật theo định kỳ - trong chế độ này, quạt quay với đơn vị sưởi hoặc làm mát VÀ quay theo định kỳ khi đơn vị sưởi hoặc làm mát không quay trong khoảng thời gian mở rộng. Dịch vụ này không cho biết thời gian định kỳ.

Các nhà cung cấp khác nhau sử dụng các chế độ vận hành khác nhau. Dịch vụ này cho phép nhà cung cấp đặt các chế độ vận hành đã xác định cho mỗi cài đặt riêng biệt.

3. Mô tả dịch vụ bằng XML

<?xml version = “1.0”?)

<scpd xmlns = “urn:schemas-upnp-org:service-1-0”>

<specVersion>

<major>1</major>

<minor>0</minor>

</specVersion>

<actionList>

<action>

<name>SetMode</name>

<argumentList>

<argument>

<name>NewMode</name>

<direction>in</direction>

<relateStateVariable>Mode</relateStateVariable>

</argument>

</argumentList>

</action>

<actionList>

<action>

<name>GetMode</name>

<argumentList>

<argument>

<name>CurrentMode</name>

<direction>out</direction>

<retval/>

<ralateStateVariable>Mode</relateStateVariable>

</argument>

</argumentList>

</action>

<actionList>

<action>

<name>GetFanStatus</name>

<argumentList>

<argument>

<name>CurrentStatus</name>

<direction>out</direction>

<retval/>

<relateStateVariable>FanStatus</relateStateVariable>

</argument>

</argumentList>

</action>

<action>

<name>GetName</name>

<argumentList>

<argument>

<name>CurrentName</name>

<direction>out</direction>

<retval/>

<relateStateVariable>Name</relateStateVariable>

</argument>

</argumentList>

</action>

<action>

<name>SetName</name>

<argumentList>

<argument>

<name>NewName</name>

<direction>in</direction>

<relateStateVariable>Name</relateStateVariable>

</argument>

</argumentList>

</action>

Các khai báo cho các hoạt động khác do nhà cung cấp UPnP thêm vào (nếu có)

</actionList>

<serviceStateTable>

<stateVariable sendEvents=”yes”>

<name>Mode</name>

<dataType>String</dataType>

<defaulValue>Auto</defaulValue>

<allowedValueList>

<allowedValue>Auto</allowedValue>

<allowedValue>ContinuousOn</allowedValue>

Giá trị cho phép sau đây là tùy chọn

<allowedValue>PeriodicOn</allowedValue>

Nhà cung cấp xác định các giá trị cho phép

</allowedValueList>

</stateVariable>

<serviceStateTable>

<stateVariable sendEvents=”yes”>

<name>FanStatus</name>

<dataType>String</dataType>

<allowedValueList>

<allowedValue>Off</allowedValue>

<allowedValue>On</allowedValue>

Nhà cung cấp xác định các giá trị cho phép

</allowedValueList>

</stateVeriable>

</stateVeriable>

<stateVariable sendEvents=”yes”>

<name>FanStatus</name>

<dataType>String</dataType>

</stateVeriable>

Các khai báo cho các biến trạng thái khác do nhà cung cấp UPnP thêm vào (nếu có)

</serviceStateTable>

</scpd>

4. Kiểm thử

Kiểm tra các chức năng UPnP: ghi địa chỉ, khám phá, mô tả, điều khiển (cú pháp) và lập sự kiện do công cụ kiểm tra UPnP phiên bản 1.1 thực hiện dựa trên các tài liệu sau đây:

• Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0

• Các định nghĩa dịch vụ có trong Điều 2 của tiêu chuẩn này

• Mô tả dịch vụ XML có trong Điều 3 của tiêu chuẩn này

• Tệp kiểm tra mẫu dịch vụ công cụ kiểm tra UPnP: HVAC_FanOperatingModel.xml

• Tệp kiểm tra mẫu dịch vụ công cụ kiểm tra UPnP: HVAC_FanOperatingModel.SystaxTests.xml

Bộ kiểm tra không bao gồm các phương thức kiểm tra ngữ nghĩa bởi vì các phương thức kiểm tra này không cung cấp mức liên tác cao hơn.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Các tiêu chuẩn UPnP đầu tiên

Trong tiêu chuẩn này, có thể tạo ra tham chiếu đến các tiêu chuẩn UPnP đầu tiên. Các tham chiếu này nhằm mục đích duy trì tính nhất quán giữa các đặc tả do ISO/IEC và hiệp hội các nhà triển khai UPnP công bố. Bảng sau đây chỉ ra các tiêu đề tiêu chuẩn UPnP và phần tương ứng của TCVN 10176 (ISO/IEC 29341)

| Tiêu đề tiêu chuẩn về UPnP | Tiêu chuẩn tương ứng |
| --- | --- |
| Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0 Thiết bị cơ sở UPnP Kiến trúc âm thanh và hình ảnh Thiết bị kết xuất media Thiết bị máy chủ media Dịch vụ vận tải âm thanh và hình ảnh Dịch vụ quản lý kết nối Dịch vụ thư mục nội dung Dịch vụ kiểm soát kết xuất Thiết bị kết xuất media mức 2 Dịch vụ máy chủ media mức 2 Khuôn mẫu cấu trúc dữ liệu Dịch vụ vấn tải âm thanh và hình ảnh mức 2 Dịch vụ quản lý kết nối mức 2 Dịch vụ thư mục nội dung mức 2 Dịch vụ kiểm soát kết xuất mức 2 Ghi chép định kỳ mức 2 Thiết bị camera an ninh số Dịch vụ chụp ảnh động an ninh số Dịch vụ cài đặt camera an ninh số Dịch vụ chụp ảnh tĩnh an ninh số Thiết bị hệ thống HVAC Thiết bị điều nhiệt theo vùng-HVAC Thiết bị van điều khiển Dịch vụ chế độ quạt-HVAC Dịch vụ tốc độ quạt Dịch vụ trạng thái tòa nhà Dịch vụ lịch biểu điểm đặt-HVAC Dịch vụ cảm biến nhiệt độ Dịch vụ đặt nhiệt độ Dịch vụ chế độ người sử dụng-HVAC Thiết bị đèn báo nhị phân Thiết bị chỉnh độ sáng của đèn Dịch vụ chỉnh độ sáng Dịch vụ chuyển mạch Thiết bị cổng Internet Thiết bị mạng LAN Thiết bị mạng WAN Thiết bị kết nối mạng WAN Thiết bị điểm truy cập mạng WLAN Dịch vụ quản lý cấu hình máy chủ mạng LAN Dịch vụ chuyển tiếp tầng 3 Dịch vụ xác thực liên kết Dịch vụ máy chủ truy cập Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng WAN Dịch vụ cấu hình giao diện chung cho mạng WAN Dịch vụ cấu hình liên kết DSL (Kênh thuê bao số) mạng WAN Dịch vụ cấu hình liên kết Ethernet mạng WAN Dịch vụ kết nối IP mạng WAN Dịch vụ cấu hình liên kết OTS mạng WAN Dịch vụ kết nối PPP mạng WAN Dịch vụ cấu hình mạng WLAN Thiết bị máy in Thiết bị máy quét hình phiên bản 1.0 Dịch vụ hoạt động ngoài Dịch vụ nạp Dịch vụ in cơ bản Dịch vụ quét hình Kiến trúc QoS phiên bản 1.0 Dịch vụ thiết bị QoS Dịch vụ quản lý QoS Dịch vụ lưu trữ chính sách QoS Kiến trúc QoS mức 2 Các lược đồ QoS Dịch vụ thiết bị QoS mức 2 Dịch vụ quản lý QoS Dịch vụ lưu trữ chính sách QoS mức 2 Thiết bị Client giao diện người sử dụng từ xa Thiết bị server giao diện người sử dụng từ xa Dịch vụ Client giao diện người sử dụng từ xa Dịch vụ server giao diện người sử dụng từ xa Dịch vụ an ninh cho thiết bị Dịch vụ điều khiển an ninh | (ISO/IEC 29341-1) (ISO/IEC 29341-2) (ISO/IEC 29341-3-1) (ISO/IEC 29341-3-2) (ISO/IEC 29341-3-3) (ISO/IEC 29341-3-10) (ISO/IEC 29341-3-11) (ISO/IEC 29341-3-12) (ISO/IEC 29341-3-13) (ISO/IEC 29341-4-2) (ISO/IEC 29341-4-3) (ISO/IEC 29341-4-4) (ISO/IEC 29341-4-10) (ISO/IEC 29341-4-11) (ISO/IEC 29341-4-12) (ISO/IEC 29341-4-13) (ISO/IEC 29341-4-14) (ISO/IEC 29341-5-1) (ISO/IEC 29341-5-10) (ISO/IEC 29341-5-11) (ISO/IEC 29341-5-12) TCVN 10176-6-1 (ISO/IEC 29341-6-1) TCVN 10176-6-2 (ISO/IEC 29341-6-2) TCVN 10176-6-10 (ISO/IEC 29341-6-10) TCVN 10176-6-11 (ISO/IEC 29341-6-11) TCVN 10176-6-12 (ISO/IEC 29341-6-12) TCVN 10176-6-13 (ISO/IEC 29341-6-13) TCVN 10176-6-14 (ISO/IEC 29341-6-14) TCVN 10176-6-15 (ISO/IEC 29341-6-15) TCVN 10176-6-16 (ISO/IEC 29341-6-16) TCVN 10176-6-17 (ISO/IEC 29341-6-17) TCVN 10176-7-1 (ISO/IEC 29341-7-1) TCVN 10176-7-2 (ISO/IEC 29341-7-2) TCVN 10176-7-10 (ISO/IEC 29341-7-10) TCVN 10176-7-11 (ISO/IEC 29341-7-11) (ISO/IEC 29341-8-1) (ISO/IEC 29341-8-2) (ISO/IEC 29341-8-3) (ISO/IEC 29341-8-4) (ISO/IEC 29341-8-5) (ISO/IEC 29341-8-10) (ISO/IEC 29341-8-11) (ISO/IEC 29341-8-12) (ISO/IEC 29341-8-13) (ISO/IEC 29341-8-14) (ISO/IEC 29341-8-15 (ISO/IEC 29341-8-16) (ISO/IEC 29341-8-17) (ISO/IEC 29341-8-18) (ISO/IEC 29341-8-19) (ISO/IEC 29341-8-20) (ISO/IEC 29341-8-21) (ISO/IEC 29341-9-1) (ISO/IEC 29341-9-2) (ISO/IEC 29341-9-10) (ISO/IEC 29341-9-11) (ISO/IEC 29341-9-12) (ISO/IEC 29341-9-13) (ISO/IEC 29341-10-1) (ISO/IEC 29341-10-10) (ISO/IEC 29341-10-11) (ISO/IEC 29341-10-12) (ISO/IEC 29341-11-1) (ISO/IEC 29341-11-2) (ISO/IEC 29341-11-10) (ISO/IEC 29341-11-11) (ISO/IEC 29341-11-12) (ISO/IEC 29341-12-1) (ISO/IEC 29341-12-2) (ISO/IEC 29341-12-10) (ISO/IEC 29341-12-11) (ISO/IEC 29341-13-10) (ISO/IEC 29341-13-11) |

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Xác định mô hình hóa dịch vụ

2.1 Kiểu dịch vụ

2.2 Các biến trạng thái

2.3 Lập sự kiện và điều tiết

2.4 Các hoạt động

2.5 Lý thuyết vận hành

3 Mô tả dịch vụ bằng XML

4 Kiểm thử

Phụ lục A (Tham khảo) Các tiêu chuẩn UPnP đầu tiên