TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 1481:2009

Ổ LĂN - Ổ BI VÀ Ổ ĐŨA – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Rolling bearings – Ball bearings and rolles bearings – Basic dimension

Lời nói đầu

TCVN 1481:2009 thay thế TCVN 1481:1985.

TCVN 1481:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ  biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ổ LĂN - Ổ BI VÀ Ổ ĐŨA – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Rolling bearings – Ball bearings and rolles bearings – Basic dimension

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ổ bi (đổ đũa) đỡ, đỡ chặn và chặn.

2. Kích thước cơ bản

Kích thước cơ bản của các ổ được chỉ dẫn trong:

Hình 1, Bảng 1 đến Bảng 3 dùng cho các ổ đũa côn một dãy.

Ổ bi (ổ đũa) đỡ và ổ bi đỡ chặn

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimét

| d | Loạt đường kính 4 |
| --- | --- |
|  | D | Loạt chiều cao |  |
|  |  | 7 | 9 | 1 |  |
|  |  | Loạt kích thước |  |
|  |  | 74 | 94 | 14 | 74, 94, 14 |
|  |  | H | r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 60 | 16 | 21 | 24 | 1,5 |
| 30 | 70 | 18 | 24 | 28 |  |
| 35 | 80 | 20 | 27 | 32 | 2 |
| 40 | 90 | 23 | 30 | 36 |  |
| 45 | 100 | 25 | 34 | 39 |  |
| 50 | 110 | 27 | 36 | 43 | 2,5 |
| 55 | 120 | 29 | 39 | 48 |  |
| 60 | 130 | 32 | 42 | 51 |  |
| 65 | 140 | 34 | 45 | 56 |  |
| 70 | 150 | 36 | 48 | 60 | 3 |
| 75 | 160 | 38 | 51 | 65 |  |
| 80 | 170 | 41 | 54 | 68 | 3,5 |
| 85 | 180 | 42 | 58 | 72 |  |
| 90 | 190 | 45 | 60 | 77 |  |
| 100 | 210 | 50 | 67 | 85 | 4 |
| 110 | 230 | 54 | 73 | 95 |  |
| 120 | 250 | 58 | 78 | 102 | 5 |
| 130 | 270 | 63 | 85 | 110 |  |
| 140 | 280 | 63 | 85 | 112 |  |
| 150 | 300 | 67 | 90 | 120 |  |
| 160 | 320 | 73 | 95 | 130 | 6 |
| 170 | 340 | 78 | 103 | 135 |  |
| 180 | 360 | 82 | 109 | 140 |  |
| 190 | 380 | 85 | 115 | 150 |  |
| 200 | 400 | 90 | 122 | 155 |  |
| 220 | 420 |  |  | 160 | 8 |
| 240 | 440 |  |  |  |  |
| 260 | 480 | 100 | 132 | 175 |  |
| 280 | 520 | 109 | 145 | 190 |  |
| 300 | 540 |  |  |  |  |
| 320 | 580 | 118 | 155 | 205 | 10 |
| 340 | 620 | 125 | 170 | 220 |  |
| 360 | 640 |  |  |  |  |
| 380 | 670 | 132 | 175 | 224 |  |
| 400 | 710 | 140 | 185 | 243 |  |
| 420 | 730 |  |  |  |  |
| 440 | 780 | 155 | 206 | 265 | 12 |
| 460 | 800 |  |  |  |  |
| 480 | 850 | 165 | 224 | 290 |  |
| 500 | 870 |  |  |  |  |
| 530 | 920 | 175 | 230 | 308 |  |
| 560 | 980 | 190 | 250 | 335 | 15 |
| 600 | 1030 | 195 | 258 | 335 |  |
| 630 | 1090 | 206 | 280 | 365 |  |
| 670 | 1150 | 218 | 290 | 375 | 18 |
| 710 | 1220 | 230 | 308 | 400 |  |
| 750 | 1280 | 236 | 315 | 412 |  |
| 800 | 1360 | 250 | 335 | 438 |  |
| 850 | 1440 | - | 354 | - |  |
| 900 | 1520 |  | 372 |  |  |
| 950 | 1600 |  | 390 |  |  |
| 1000 | 1670 |  | 402 |  |  |
| 1060 | 1770 |  | 426 |  |  |
| 1120 | 1840 |  | 440 |  |  |
| 1180 | 1920 |  | 462 |  |  |

Bảng 2

Kích thước tính bằng milimét

| d | Loạt đường kính 5 |
| --- | --- |
|  | D | Loạt chiều cao 9 |
|  |  | Loạt kích thước 95 |
|  |  | H | r |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 20 | 52 60 | 21 24 | 1,5 |
| 25 30 35 | 73 85 100 | 29 34 39 | 2 |
| 40 | 110 | 42 | 2,5 |
| 45 50 | 120 135 | 45 51 | 3 |
| 55 60 65 | 150 160 170 | 58 60 63 | 3,5 |
| 70 75 80 | 180 190 200 | 67 69 73 | 4 |
| 85 90 100 | 215 225 250 | 78 82 90 | 5 |
| 110 120 130 140 | 270 300 320 340 | 95 109 115 122 | 6 |
| 150 160 170 180 190 | 360 380 400 420 440 | 125 132 140 145 150 | 8 |
| 200 220 240 | 460 500 540 | 155 170 180 | 10 |
| 260 280 300 320 | 580 620 670 710 | 190 206 236 236 | 12 |
| 340 360 380 400 | 750 780 820 850 | 243 250 265 272 | 15 |
| 420 440 460 500 530 560 600 630 670 710 | 900 950 980 1060 1090 1150 220 1280 1320 1400 | 290 308 315 335 335 335 375 388 388 412 | 18 |

Ổ bi (ổ đũa) chặn hai dãy

Bảng 3

Kích thước tính bằng milimét

| d | Loạt đường kính 2 |
| --- | --- |
|  | d1 | D | Loạt chiều cao 2 |
|  |  |  | Loạt kích thước 22 |
|  |  |  | H | a | r | r1 |
| 15 | 10 | 32 | 22 | 5 | 1 | 0,5 |
| 20 | 15 | 40 | 26 | 6 | 1 | 0,5 |
| 25 | 20 | 47 | 28 | 7 | 1 | 0,5 |
| 30 | 25 | 52 | 29 | 7 | 1 | 0,5 |
| 35 | 30 | 62 | 34 | 8 | 1,5 | 0,5 |
| 40 | 30 | 68 | 36 | 9 | 1,5 | 1 |
| 45 | 35 | 73 | 37 | 9 | 1,5 | 1 |
| 50 | 40 | 78 | 39 | 9 | 1,5 | 1 |
| 55 | 45 | 90 | 45 | 10 | 1,5 | 1 |
| 60 | 50 | 95 | 46 |  | 1,5 | 1 |
| 65 | 55 | 100 | 47 |  | 1,5 | 1 |
| 70 | 55 | 105 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 75 | 60 | 110 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 80 | 65 | 115 | 48 |  | 1,5 | 1,5 |
| 85 | 70 | 125 | 55 | 12 | 1,5 | 1,5 |
| 90 | 75 | 135 | 62 | 14 | 2 | 1,5 |
| 100 | 85 | 150 | 67 | 15 | 2 | 1,5 |
| 110 | 95 | 160 | 67 | 15 | 2 | 1,5 |
| 120 | 100 | 170 | 68 | 15 | 2 | 2 |
| 130 | 110 | 190 | 80 | 18 | 2,5 | 2 |
| 140 | 120 | 200 | 81 |  | 2,5 | 2 |
| 150 | 130 | 215 | 89 | 20 | 2,5 | 2 |
| 160 | 140 | 225 | 90 |  | 2,5 | 2 |
| 170 | 150 | 240 | 97 | 21 | 2,5 | 2 |
| 180 | 150 | 250 | 98 |  | 2,5 | 2 |
| 190 | 160 | 270 | 109 | 24 | 3 | 3 |
| 200 | 170 | 280 |  |  | 3 | 3 |
| 220 | 190 | 300 | 110 | 24 | 3 | 3 |

Bảng 4

Kích thước tính bằng milimét

| d | Loạt đường kính |
| --- | --- |
|  | d1 | D | Loạt chiều cao 2 |
|  |  |  | Loạt kích thước 23 |
|  |  |  | H | a | r | r1 |
| 25 | 20 | 52 | 34 | 8 | 1,5 | 0,5 |
| 30 | 25 | 60 | 38 | 9 |  |  |
| 35 | 30 | 68 | 44 | 10 |  |  |
| 40 | 30 | 78 | 49 | 12 | 1,5 | 1 |
| 45 | 35 | 85 | 52 | 12 |  |  |
| 50 | 40 | 95 | 58 | 14 |  |  |
| 55 | 45 | 105 | 64 | 15 | 2 | 1 |
| 60 | 50 | 110 |  |  |  |  |
| 65 | 55 | 115 | 65 |  |  |  |
| 70 | 55 | 125 | 72 | 16 | 2 | 1,5 |
| 75 | 60 | 135 | 79 | 18 | 2,5 |  |
| 80 | 65 | 140 |  |  |  |  |
| 85 | 70 | 150 | 87 | 19 |  |  |
| 90 | 75 | 155 | 88 | 19 |  |  |
| 100 | 85 | 170 | 97 | 21 |  |  |
| 110 | 95 | 190 | 110 | 24 | 3 |  |
| 120 | 100 | 210 | 123 | 27 | 3,5 | 2 |
| 130 | 110 | 225 | 130 | 30 |  |  |
| 140 | 120 | 240 | 140 | 31 |  |  |
| 150 | 130 | 250 |  |  |  |  |
| 160 | 140 | 270 | 153 | 33 | 4 | 2 |
| 170 | 150 | 280 |  |  |  |  |
| 180 | 150 | 300 | 165 | 37 |  | 3 |
| 190 | 160 | 320 | 183 | 40 | 5 |  |
| 200 | 170 | 340 | 192 | 42 |  |  |