TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6359-2 : 2008

ISO 702-2 : 2007

MÁY CÔNG CỤ - KÍCH THƯỚC LẮP NỐI CỦA ĐẦU TRỤC CHÍNH VÀ MÂM CẶP - PHẦN 2: KIỂU CAM KHOÁ

Machine tools - Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks - Part 2 : Camlock type

Lời nói đầu

TCVN 6359-1 : 2008; TCVN 6359-2 : 2008; TCVN 6359-3 : 2008; TCVN 6359-4 : 2008 thay thế cho TCVN 6359 : 1998.

TCVN 6359-2 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 702-2 : 2007.

TCVN 6359-2 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 6359 : 2008 Máy công cụ - Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp gồm 4 phần sau:

TCVN 6359-1 : 2008 (ISO 702-1 : 2001) - Phần 1: Nối ghép côn; TCVN 6359-2 : 2008 (ISO 702-2 : 2007) - Phần 2: Kiểu cam khoá; TCVN 6359-3 : 2008 (ISO 702-3 : 2007) - Phần 3: Kiểu chốt chặn;

TCVN 6359-4 : 2008 (ISO 702-4 : 2004) - Phần 4: Nối ghép trụ.

MÁY CÔNG CỤ - KÍCH THƯỚC LẮP NỐI CỦA ĐẦU TRỤC CHÍNH VÀ MÂM CẶP - PHẦN 2: KIỂU CAM KHÓA

Machine tools - Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks - Part 2: Camlock type

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định kích thước lắp lẫn của đầu trục chính hình trụ và mặt bích tương ứng của mâm cặp.

CHÚ THÍCH : “nối ghép côn”, “kiểu chốt chặn” và “nối ghép trụ” quy định tương ứng trong TCVN 6359-1; TCVN 6359-3 và TCVN 6359-4.

2. Khả năng lắp lẫn

Trong tiêu chuẩn này các kích thước và dung sai tính bằng milimét.

Tuy nhiên các chi tiết lắp ráp và các vít có thể hoàn toàn chuyển đổi giữa hệ mét và hệ inch kể cả đầu trục chính và mặt bích.

3. Kích thước lắp dẫn

3.1. Đầu trục chính

CHÚ DẪN:

1 cỡ số 3

2 cỡ số 4

3 cỡ số 5 đến 20

a đường tham chiếu.

Hình 1 - Đầu trục chính

Bảng 1 - Kích thước đầu trục chính

| Kích thước |  |  |  | Cỡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| d1 | Danh nghĩa | 53,975 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 412,775 |
|  | Dung sai | +0,008 0 | +0,008 0 | +0,010 0 | +0,010 0 | +0,012 0 | +0,014 0 | +0,01 0 | +0,020 0 |
| d2 |  |  | 65 | 85 | 114 | 172 | 258 | 380 |
| d3 | 70,6 | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 235,0 | 330,2 | 463,6 |
| d4 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 295 | 403 | 546 |
| d5 | 15,1 | 16,7 | 19,8 | 23,0 | 26,2 | 31,0 | 35,7 | 42,1 |
| d6 H8 | 19 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 |
| d7 | M8 | M8 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| d8 | 15,5 | 15,5 | 10,5 | 13,5 | 13.5 | 13.5 | 16,5 | 16,5 |
| e | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| f min | 32 | 34 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 82 |
| g ± 0,05 | 22,6 | 27,0 |  |  |  |  |  |  |
| h ± 0,2 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| j | 17,5 | 17,5 | 20,6 | 23,8 | 27,0 | 31,8 | 36,5 | 42,9 |
| k ± 0,1 | 11,1 | 11,1 | 13,5 | 15,9 | 18,25 | 21,42 | 24,6 | 28,6 |
| l | 27,5 | 36 | 46 | 57 | 64 | 75 | 84 | 94 |
| m |  |  | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| w | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| x | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ( | 18o18,6’ | 15o36’ | 14o55’ | 13o46’ | 12o18’ | 10o30’ | 8o35’ | 7o05’ |
| CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ± 0,4 mm. |

3.2 Cam

CHÚ DẪN:

1 cỡ 3

2 cỡ 4

a đường tham chiếu.

Hình 2 - Cam

Bảng 2 – Kích thước cam

| Kích thước |  |  |  | Cỡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| a min | 13 | 17 | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43 |
| b | 13,4 | 11,9 | 14,2 | 16,7 | 18,9 | 21,2 | 23,5 | 27,8 |
| c |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d | 1,65 | 1,60 | 1,45 | 2,56 | 2,46 | 2,44 | 2,35 | 3,10 |
| e | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 0,20 | 0,50 |
| h | 26,5 | 35 | 45 | 56 | 63 | 73 | 82 | 92 |
| i ± 0,1 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,2 | 5,3 | 8,7 | 6,0 | 6,0 |
| j | 3,6 ± 0,05 | 3,6 ± 0,05 | 5,0 ± 0,1 | 6,5 ± 0,1 | 6,5 ± 0,1 | 6,5 ± 0,1 | 8,5 ± 0,1 | 8,5 ± 0,1 |
| k e8 | 19 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 |
| l | 13 ± 0,2 | 13 ± 0,2 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 33 |
| m ± 0,05 |  |  | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| n ± 0,1 |  |  | 2,0 | 2,85 | 3,95 | 7,35 | 5,2 | 5,2 |
| o ± 0,2 | 14,9 | 16,7 | 22,4 | 30,2 | 33,2 | 39,5 | 43,6 | 48,4 |
| p | 21,4 | 26,5 | 35,0 | 43,0 | 49,0 | 59,0 | 62,0 | 69,0 |
| q D12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 22 |
| r | 7,5 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,2 | 16,7 | 19,0 | 22,2 |
| s |  |  | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| t | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| u | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Loe trên va | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 3,18 |
| ( | 15o | 10o | 10o | 10o | 10o | 15o | 15o | 15o |
| ( | 15o | 15o | 15o | 20o | 20o | 20o | 20o | 20o |
| CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ± 0,4 mm. |  |
| a Xem dung sai của kích thước d và e. |  |

3.3 Chốt chặn

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DẪN:

1 cỡ 4 đến cỡ 20

2 cỡ 3

a đường bao xác định vị trí của chốt.

Hình 3 - Chốt chặn

Bảng 3 – Kích thước Chốt chặn

| Kích thước |  |  |  | Cỡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| a ±0,1 | 12,7 | 13.5 | 16,5 | 19.6 | 23.2 | 26.8 | 32, 0 | 38.5 |
| b ±0,2 | 4.2 | 4,8 | 4.B | 4,a | 4,8 | 6,4 | SA | 6:4 |
| c | 14,3 | 15.9 | 19,0 | 22.2 | 25,4 | 30,2 | 34,9 | 41,3 |
| d | M10 X 1 | M10 x 1 | M12 X 1 | M16 X 1,5 | M20 X 1,5 | M22 X 1,5 | M24 X 1,5 | M27 X 2 |
| e ±0,1 | 8,7 | 9,5 | 11,9 | 14.3 | 16,7 | 20.6 | 24.6 | 28.6 |
| g | 35 | 37 | 43 | 49 | 55,5 | 67 | 76 | 89 |
| h | 19 | 19 | 22 | 27 | 30.5 | 35 | 40 | 44 |
| k | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| l ±0,2 | 30,0 | 31,0 | 35,7 | 40.5 | 44,5 | 53,2 | 58,7 | 69,0 |
| r | 9,5 | 9,5 | 11,25 | 12,7 | 14,3 | 15.9 | 17,5 | 20.6 |
| CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ± 0,4 mm. |  |

3.4 Mặt bích

CHÚ DẪN :

1 cỡ 3 và cỡ 4

2 cỡ 5 đến cỡ 20

a đường tham chiếu.

Hình 4 - Mặt bích

Bảng 4 – Kích thước mặt bích

| Kích thước |  |  |  | Cỡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| d1 | 53,975 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 412,775 |
| Dung sai Kiểu 1 a | +0,003 -0,005 | +0,003 -0,005 | +0,004 -0,006 | +0,004 -0,006 | +0,004 -0,008 | +0,004 -0,010 | +0,004 -0,012 | +0,005 -0,015 |
| Dung sai Kiểu 2 a | +0,008 0 | +0,008 0 | +0,010 0 | +0,010 0 | +0,012 0 | +0,014 0 | +0,01 0 | +0,020 0 |
| d2 | 70,6 | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 235,0 | 330,2 | 463,6 |
| d3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 | 546 |
| d4 | M10 x 1 | M10 x 1 | M12 x 1 | M16 x 1,5 | M20 x 1,5 | M22 x 1,5 | M22 x 1,5 | M27 x 2 |
| d5 | 14,6 | 16,2 | 19,4 | 22,6 | 25,8 | 30,6 | 35,4 | 41,6 |
| d6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| d7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| f min | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| g | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| h | 26 | 28 | 30 | 35 | 38 | 45 | 50 | 55 |
| j | 7 | 8 | 8 | 9,5 | 9,5 | 13 | 13 | 13 |
| l | 11,0 | 11,0 | 12,5 | 15,5 | 17,5 | 18,7 | 21,5 | 24,8 |
| m | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| w | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| x | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ( | 18o18,6’ | 15o36’ | 14o55’ | 13o 46’ | 12o 18’ | 10o 30’ | 8o 35’ | 7o 05’ |
| CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ± 0,4 mm. |
| a Nhận biết kiểu phải được đánh dấu. |

3.5 Phụ tùng cho đầu trục chính và mặt bích

3.5.1 Chốt vít đầu chìm sáu cạnh

Bảng 5 – Kích thước chốt vít đầu chìm sáu cạnh

Chốt vít đầu chìm sáu cạnh dùng cho cam

Bảng 6 – Kích thước chốt vít đầu chìm sáu cạnh dùng cho cam

Bảng 7 – Kích thước bulông chặn dùng cho cam

3.5.4 Vít chỏm cầu dùng cho cam

Bảng 8 – Kích thước vít chỏm cầu dùng cho cam

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 6359 -1: 2008 (ISO 702-1: 2001) Máy công cụ – Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp – Phần 1 : Nối ghép côn;

[2] TCVN 6359 -3 : 2008 (ISO 702-3: 2007) Máy công cụ - Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp - Phần 3 : Kiểu chốt chặn;

[3] TCVN 6359 - 4 : 2008 (ISO 702-4: 2004) Máy công cụ - Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp - Phần 4 : Nối ghép trụ.