TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4063:1985

ĐẦU VÒI PHUN TIA NGẮN - THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Short - range Sprinlers jets - Main parameters and dimensions

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cỡ đầu vòi phun tia ngắn dùng để phun nước tưới trong hệ thống thiết bị hoặc máy phun mưa.

2. Các thông số cơ bản và kích thước phải phù hợp với hình vẽ và bảng sau:

| Tên gọi thông số và kích thước | Giá trị tương ứng |
| --- | --- |
| Đường kính miệng vòi d (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| Áp suất làm việc tối ưu (N/cm2) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| Lưu lượng (l/gy) | 0,1 | 0,26 | 0,5 | 0,88 | 1,16 | 1,44 | 1,78 | 2,1 | 2,52 | 3,42 | 4,05 | 5,57 |
| Khoảng cách từ gờ miệng vòi đến côn a (mm) | 10 | 11 | 18 |
| Đường kính trong của ống dẫn D (mm) | 16 - 20 | 30 - 32 | 32 - 40 |

Ví dụ ký hiệu quy ước đầu vòi phun tia ngắn có đường kính miệng vòi d = 4mm và a = 10mm

Vòi phun 4 - 10 TCVN 4063-85