TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2006 – 77

ẮC QUY THỦY LỰC

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Hydraulic accumulators

Basic parameters

1. Các thông số cơ bản của ắc quy thủy lực phải được chọn theo các dãy số quy định trong bảng 1 - 2.

2. Giá trị các thông số cơ bản nằm ngoài các dãy số quy định trong bảng 1 - 2 phải được chọn theo TCVN 2144 - 77 và TCVN 2146 - 77.

Bảng 1

| Áp suất danh nghĩa, Pdn |
| --- |
| MN/m2 | 2,5 | 6,3 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 |
| KG/cm2 | 25 | 63 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |

Bảng 2

| Dung tích danh nghĩa Vdn, dm3 |
| --- |
| − | 1,0 | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 |
| − | − | − | 125 | 1 250 | 12 500 |
| − | 1,6 | 16 | 160 | 1 600 | 16 000 |
| − | − | − | 200 | 2 000 | 20 000 |
|  | 2,5 | 25 | 250 | 2 500 | 25 000 |
| − | − | − | 320 | 3 200 | 32 000 |
| 0,40 | 4,0 | 40 | 400 | 4 000 | 40 000 |
| − | − | − | 500 | 5 000 | 50 000 |
| 0,63 | 6,3 | 63 | 630 | 6 300 | 63 000 |
| − | − | − | 800 | 8 000 | 80 000 |