TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 103:1988

THUỐC TRỪ SÂU

PHƯƠNG PHÁP THỬ RÂY ƯỚT

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ mịn của thuốc trừ sâu dạng bột thấm nước và bột tan trong nước bằng cách rây ướt.

1. Dụng cụ

Cốc dung tích 250 ml.

Đũa thuỷ tinh đầu bịt cao su.

Rây có kích thước lỗ 75(m.

Rây có kích thước lỗ 45(m.

Giấy lọc.

Bình hút ẩm.

2. Tiến hành thử:

2.1. Bột thấm nước:

- Cân khoảng 20g mẫu với độ chính xác tới 0,1g vào cốc dung tích 250ml. Vừa thêm nước vào cốc vừa khuấy bột với nước bằng đũa thuỷ tinh đầu bịt cao su cho đến khi được khối bột nhão.

- Dìm rây có kích thước lỗ 75(m vào nước cho ướt đầu, nhấc rây ra và dùng ngay khi rây còn ướt. Cho thêm nước vào cốc để pha loãng khối bột nhão tới 150ml, đổ cốc bột loãng lên rây, rửa cốc và đổ nước rửa lên rây. Dùng dòng nước trong phòng thí nghiệm rửa nhẹ bột trên mặt rây trong 4 phút rồi chuyển dần bột còn lại trên rây lên miếng giấy lọc đã cân sẵn. Để khô giấy lọc và phần bột còn lại ở nhiệt độ phòng rồi sấy ở 100oC đến khối lượng không đổi. Đối với loại thuốc dễ bay hơi hoặc dễ bị phân hủy thì sấy khô bằng chất hút ẩm trong bình hút ẩm. Cân phần bột còn lại, chính xác tới 0,1g.

2.2. Bột tan trong nước:

Làm như (2.1) với rây cỡ lỗ 75 (m hoặc 45(m, tuỳ theo yêu cầu của tiêu chuẩn với chế phẩm.

2.3. Tính kết quả

Phần còn lại trên rây (X) tính bằng phần trăm theo công thức :

X (%) = (m/w) x 100

Trong đó :

m : Khối lượng mẫu còn lại sau khi rây, tính bằng gam.

w : Khối lượng mẫu, tính bằng gam.