TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4557:1988

NƯỚC THẢI

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ

Water water

Method for derter mination of the temperature

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt độ bằng cách đo trực triếp ngay tại nơi lấy mẫu.

1. Phương pháp lấy mẫu

1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556-88

1.2. Mẫu lấy để xác định nhiệt độ không lấy riêng mà đo ngay vào chai lấy mẫu để xác định chung các chất.

2. Dụng cụ

Nhiệt kế bách phân từ 0 – 100oC

3. Cách tiến hành

3.1. Nước lấy vào chai lấy mẫu, lắc đều, nhúng bầu thuỷ ngân của nhiệt kế vào nwocs và giữ yên ở đó 5 phút, nay sau đó đọc nhiệt độ. Tránh để bầu thuỷ ngân áp vào thành chai.

3.2. Khi đo nhiệt độ của nguồn nước sâu không quá 5 mét buộc nhiệt kế vào dây và thả ngập vào nguồn nước cần xác định nhiệt độ. Giữ yên 15 phút và kéo nhiệt kế lên xác định nhiệt độ.

3.3. Khi đo nhiệt độ ở nguồn nước sâu hơn 5 mét phải dùng nhiệt kế đặc biệt có khả năng giữ nguyên nhiệt độ khi đã kéo ra khỏi nguồn nước cần xác định nhiệt độ.

Buộc nhiệt kế vào dây thả ở chiều sâu cần thiết và để yên 15 phút, kéo lên đọc nhiệt độ.