TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4561:1988

NƯỚC THẢI

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRIT

Waste water

Method for derter mination of nitrit content

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu xác định hàm lượng nitrit với thuốc thử Gris (axit sunfanilic và ( - naphtylamin).

1. Phương pháp lấy mẫu

1.1. Lấy theo mẫu TCVN 4556-88

1.2. Vì nitrit không bền vững, cần phải xác định ngay sau khi lấy mẫu, nếu không, phải cố định mẫu ngay bằng cách cho 1 ml axit sunfuric đậm đặc hay 2 ( 4 ml clorofooc trong 1000 ml nước. Cần phải bảo quản nước ở nhiệt độ thấp từ 3 ( 4oC. Khối lượng mẫu lấy để phân tích không nhỏ hơn 200 ml.

2. Phương pháp xác định

2.1. Nguyên tắc

Theo TCVN 2658-78

2.2. Các yếu tố cản trở

Nước đục, chứa nhiều chất lơ lưng cản trở xác định. Vì vậy, trước khi phân tích cần thiết phải lọc. Nước chứa những chất keo, phải làm trong alumin hydroxit.

Trong nước phân tích phải không có mặt các chất oxy hóa hay chất khử gây cản trở xác định.

Sắt, thuỷ ngân, bạc, niken, chì, vàng, bạch kim metavanadat cản trở xác định vì nó làm cho chất màu bị kết tủa. Loại bỏ ảnh hưởng của chúng bằng cách pha loãng.

2.3. Dụng cụ, hóa chất, cách xác định: theo TCVN 2658-78