TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 347 - 70

VÒNG ĐỆM HÃM CÓ CÁNH

KÍCH THƯỚC

1. Hình dạng và kích thước của vòng đệm phải theo hình vẽ và bảng của tiêu chuẩn này.

Mm

| Đường kính danh nghĩa của ren | d | D | D1 | B | L | L1 | r1 | r2 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | sai lệch giới hạn | Kích thước danh nghĩa | sai lệch giới hạn | Kích thước danh nghĩa | sai lệch giới hạn | Kích thước danh nghĩa | sai lệch giới hạn |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 2,7 | +0,25 | 5 | -0,3 | 8 | -0,36 | 2,5 | -0,25 | 10 | 4 | 2,5 | 1,6 | 0,5 |
| 3 | 3,2 | +0,3 | 5,5 |  | 10 |  | 3 |  | 12 | 5 |  |  |  |
| 4 | 4,2 |  | 7 | -0,36 | 14 | -0,43 | 4 | -0,30 | 14 | 7 |  | 2,5 |  |
| 5 | 5,5 |  | 8 |  | 17 |  | 5 |  | 16 | 8 |  |  |  |
| 6 | 6,5 | +0,36 | 10 |  | 19 | -0,52 | 6 |  | 18 | 9 | 6 | 4 |  |
| 8 | 8,5 |  | 14 | -0,43 | 22 |  | 8 | -0,36 | 20 | 11 |  |  |  |
| 10 | 10,5 | +0,43 | 17 |  | 26 |  | 10 |  | 22 | 13 |  |  | 1,0 |
| 12 | 12,5 |  | 19 | -0,52 | 32 | -0,62 | 12 | -0,43 | 28 | 16 | 10 | 6 |  |
| (14) | 14,5 |  | 22 |  | 32 |  | 12 |  | 28 | 16 |  |  |  |
| 16 | 16,5 |  | 24 |  | 40 |  | 15 |  | 32 | 20 |  |  |  |
| (18) | 19 | +0,52 | 27 |  | 45 |  | 18 |  | 36 | 22 |  |  |  |
| 20 | 21 |  | 30 |  | 45 |  | 18 |  | 36 | 22 |  |  |  |
| (22) | 23 |  | 32 | -0,62 | 50 |  | 20 | -0,52 | 42 | 25 |  |  |  |
| 24 | 25 |  | 36 |  | 50 |  | 20 |  | 42 | 25 |  |  |  |
| (27) | 28 |  | 41 |  | 58 | -0,74 | 24 |  | 48 | 30 | 16 | 10 | 1,5 |
| 30 | 31 | 0,62 | 46 |  | 63 |  | 26 |  | 52 | 32 |  |  |  |
| 36 | 38 |  | 55 | -0,74 | 75 |  | 30 |  | 60 | 38 |  |  |  |
| 42 | 44 |  | 65 |  | 88 | -0,87 | 36 | -0,62 | 70 | 44 |  |  |  |
| 48 | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 40 |  | 80 | 50 |  |  |  |

Chú thích:

1) Cố gắng không dùng những vòng đệm có đường kính ren nằm trong dấu ngoặc.

2) Sai lệch giới hạn của chiều dày S theo sai lệch giới hạn của vật liệu tấm dùng để chế tạo vòng đệm.

Ví dụ ký hiệu quy ước của vòng đệm kiểu A dùng cho bulông có đường kính danh nghĩa của ren 20 mm:

Vòng đệm A 20 TCVN 347-70

2. Yêu cầu kỹ thuật và phương tiện thử theo TCVN 351-70

3. Bao gói và ghi nhãn theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC

Ví dụ áp dụng