TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 136 – 70

CÔN CỦA DỤNG CỤ

KÍCH THƯỚC

TCVN 136-70 được ban hành để thay thế TCVN 136-63.

1. CÔN NGOÀI CÓ ĐUÔI DẸT

Bảng 1

mm

| Ký hiệu côn | D | D1 | d1 | d2 | l1 | l2 | a | b | c | e | R | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côn Moóc | 0 | 9,045 | 9,2 | 6,1 | 6 | 56,5 | 59,5 | 3 | 3,9 | 6,5 | 10,5 | 4 | 1 |
|  | 1 | 12,065 | 12,2 | 9 | 8,7 | 62 | 65,5 | 3,5 | 5,2 | 8,5 | 13,5 | 5 | 1,2 |
|  | 2 | 17,780 | 18 | 14 | 15,5 | 75 | 80 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 6 | 1,6 |
|  | 3 | 23,825 | 24,1 | 19,1 | 18,5 | 94 | 99 | 5 | 7,9 | 13 | 20 | 7 | 2 |
|  | 4 | 31,267 | 31,6 | 25,2 | 24,5 | 117,5 | 124 | 6,5 | 11,9 | 16 | 24 | 8 | 2,5 |
|  | 5 | 41,399 | 44,7 | 36,5 | 35,7 | 149,5 | 156 | 6,5 | 15,9 | 19 | 29 | 10 | 3 |
|  | 6 | 63,348 | 63,8 | 52,4 | 51 | 210 | 218 | 8 | 19 | 27 | 40 | 13 | 1 |
| Côn hệ mét | 80 | 80 | 80,4 | 69 | 67 | 220 | 228 | 8 | 26 | 24 | 48 | 24 | 5 |
|  | 100 | 100 | 100,5 | 87 | 85 | 260 | 270 | 10 | 32 | 28 | 58 | 30 | 5 |
|  | 120 | 120 | 120,6 | 105 | 102 | 300 | 312 | 12 | 38 | 32 | 68 | 36 | 6 |
|  | 160 | 160 | 160,8 | 141 | 138 | 380 | 396 | 16 | 50 | 40 | 88 | 48 | 8 |
|  | 200 | 200 | 201 | 177 | 174 | 460 | 480 | 20 | 62 | 48 | 108 | 60 | 10 |

2. CÔN NGOÀI CÓ LỖ TÂM

Bảng 2

mm

| Ký hiệu côn | D | D1 | d | d3 | l3 | l4 | a | t | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côn hệ mét | 4 | 4 | 4,1 | 2,9 | 2,5 | 23 | 25 | 2 | 2 | 0,2 |
|  | 6 | 6 | 6,2 | 4,4 | 4 | 32 | 35 | 3 | 3 | 0,2 |
| Côn Moóc | 0 | 9,045 | 9,2 | 6,4 | 6 | 50 | 53 | 3 | 4 | 0,2 |
|  | 1 | 12,065 | 12,2 | 9,4 | 9 | 53,5 | 57 | 3,5 | 5 | 0,2 |
|  | 2 | 17,780 | 18 | 14,6 | 14 | 64 | 69 | 5 | 5 | 0,2 |
|  | 3 | 23,825 | 24,1 | 19,8 | 19 | 81 | 86 | 5 | 7 | 0,6 |
|  | 4 | 31,267 | 31,6 | 25,9 | 25 | 102,5 | 109 | 6,5 | 9 | 1 |
|  | 5 | 44,399 | 44,7 | 37,6 | 35,7 | 129,5 | 136 | 6,5 | 10 | 2,5 |
|  | 6 | 63,348 | 63,8 | 53,9 | 51 | 182 | 190 | 8 | 16 | 4 |
| Côn hệ mét | 80 100 120 160 200 | 80 100 120 160 200 | 80,4 100,5 120,6 160,8 201 | 70,2 88,4 106,6 143 179,4 | 67 85 102 138 174 | 196 232 268 340 412 | 204 242 280 356 432 | 8 10 12 16 20 | 21 30 36 48 60 | 5 5 6 8 10 |

3. CÔNG TRONG (LỖ CÔN)

Bảng 3

mm

| Ký hiệu côn | D | d4 | d5 | l5 | l6 | g | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côn hệ mét | 4 | 4 | 3 | - | 25 | 21 | 2,2 | 8 |
|  | 6 | 6 | 4,6 | - | 34 | 29 | 3,2 | 12 |
| Côn Moóc | 0 | 9,045 | 6,7 | - | 52 | 49 | 3,9 | 15 |
|  | 1 | 12,065 | 9,7 | 7 | 56 | 52 | 5,2 | 19 |
|  | 2 | 17,780 | 14,9 | 11,5 | 67 | 62 | 6,8 | 22 |
|  | 3 | 23,825 | 20,2 | 14 | 84 | 78 | 7,9 | 27 |
|  | 4 | 31,267 | 26,5 | 18 | 107 | 98 | 11,9 | 32 |
|  | 5 | 44,399 | 38,2 | 23 | 135 | 125 | 15,9 | 38 |
|  | 6 | 63,348 | 54,6 | 27 | 188 | 177 | 19 | 47 |
| Côn hệ mét | 80 | 80 | 71,5 | 33 | 202 | 186 | 26 | 52 |
|  | 100 | 100 | 90 | 39 | 240 | 220 | 32 | 60 |
|  | 120 | 120 | 108,5 | 39 | 276 | 254 | 38 | 70 |
|  | 160 | 160 | 145,5 | 52 | 350 | 321 | 50 | 90 |
|  | 200 | 200 | 182,5 | 52 | 424 | 388 | 62 | 110 |

4. ĐỘ CÔN CỦA CÁC CÔN NGOÀI VÀ CÔN TRONG

Bảng 4

| Ký hiệu côn | Độ côn | Góc côn 2α |
| --- | --- | --- |
| Côn hệ mét | 4 | 1 : 20 = 0,05. | 2°51’51” |
|  | 6 |  |  |
| Côn Moóc | 0 | 1 : 19,212 = 0,05205 | 2°58’54” |
|  | 1 | 1 : 20,047 = 0,04988 | 2°51’25” |
|  | 2 | 1 : 20,020 = 0,04995 | 2°51’41” |
|  | 3 | 1 : 19,922 = 0,05020 | 2°52’32” |
|  | 4 | 1 : 19,254 = 0,05194 | 2°58’31” |
|  | 5 | 1 : 19,002 = 0,05263 | 3°00’53” |
|  | 6 | 1 : 19,180 = 0,05214 | 2°59’12” |
| Côn hệ mét | 80 | 1 : 20 = 0,05 | 2°51’51” |
|  | 100 |  |  |
|  | 120 |  |  |
|  | 160 |  |  |
|  | 200 |  |  |

Chú thích của các bảng 1 ÷ 4:

1. Các đường kính D1, d và d2 là kích thước dẫn xuất tính từ trị số của a, l1 và l3.

2. Góc côn 2α tính theo trị số của độ côn và lấy chẵn đến 1”.

3. Nếu côn ngoài có đuôi dẹt không gia công lỗ tâm thì không cần phải chừa mặt bằng d0.

4. Sai lệch giới hạn của độ côn theo TCVN 137 – 70.