TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 182 - 65

KHÍ CỤ ĐIỆN DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

DÃY DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khí cụ điện một chiều và xoay chiều tần số 50 Hz sau đây:

- Các khí cụ bảo vệ quá tải, ví dụ cuộn dây hạn chế, cầu chảy, dây chảy, rơ-le dòng điện;

- Các sứ xuyên tường, các sứ đầu ra của máy cắt và máy biến áp;

- Các khí cụ điện như cầu dao, dao cắt, máy cắt.

2. Dòng điện định mức của khí cụ điện hoặc các chi tiết riêng biệt của nó được tính như sau:

- đối với các khí cụ điện một chiều là trị số trung bình;

- đối với các khí cụ điện xoay chiều là trị số hiệu dụng.

3. Dòng điện định mức của các khí cụ điện cần phải phù hợp với các giá trị số quy định ở bảng sau:

| A (ampe) |
| --- |
| 1 | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 |
| - | - | 125 | 1 250 | - |
| 1,6 | 16 | 160 | 1 600 | - |
| 2 | 20 | 200 | 2 000 | - |
| - | 25 | 250 | 2 500 | - |
| 3 | 31,5 | 315 | 3 000 | - |
| 4 | 40 | 400 | 4 000 | - |
| 5 | 50 | 500 | 5 000 | - |
| 6,3 | 63 | 630 | 6 300 | - |
| - | 80 | 800 | 8 000 | - |

Chú thích. Cho phép dùng các trị số dòng điện từ 100 A trở xuống như sau:

| Trị số trong bảng | Trị số được dùng |
| --- | --- |
| 1,6 | 1,5 |
| 6,3 | 6 |
| 16 | 15 |
| 31,5 | 30 |
| 63,0 | 60 |
| 80 | 75 |