TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 98-63

BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ DÙNG GHÉP VÀO LỖ ĐÃ DOA

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ dùng ghép vào lỗ đã doa phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:

có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M 10 x 50 TCVN 98-63

có ren bước nhỏ 1mm (kiểu I): Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 98-63

có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 10 x 50 TCVN 98-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Bulông  II M 10 x 1 x 50 TCVN 98-63

mm	Bảng 1

| Đường kính danh nghĩa của ren | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Kích thước danh nghĩa | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 65 |
|  | Sai lệch cho phép | - 0,24 | - 0,28 | - 0,34 | - 0,40 |
| Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 |
|  | Sai lệch cho phép | ± 0,30 | ± 0,36 | ± 0,43 | ± 0,52 |
| Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Kích thước danh nghĩa | 13,8 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 31,2 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 57,7 | 63,5 | 75,0 |
|  | Sai lệch cho phép | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -1 | -1,1 | -1,3 | -1,4 |
| Đường kính thân bulông d1 | Kích thước danh nghĩa | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 |
|  | Sai lệch cho phép | Được chỉ dẫn trong đơn đặt hàng, phụ thuộc vào cách lắp ghép |
| d2 | Kích thước danh nghĩa | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 28 | 33 | 38 |
|  | Sai lệch cho phép | -0,48 | -0,58 | - 0,70 | - 0,84 | -1 |
| l3 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bán kính góc lượn r, không lớn hơn | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Đường kính lỗ d3 | Kích thước danh nghĩa | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
|  | Sai lệch cho phép | + 0,25 | + 0,30 | + 0,36 |
|  | Độ lệch cho phép so với trục tâm của thân | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,45 | 0,50 |
| Độ lệch tâm cho phép của phần thân cắt ren so với phần tinh | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |

mm	Bảng 2

| Đường kính danh nghĩa của ren d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài bulông l | Chiều dài phần thân nhẵn l2 và khoảng cách l1 từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ chốt |
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 |
| 25 | ± 1,0 | 19,5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) |  | 22,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 |  | 24,5 | 12 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 |  | 29,5 | 17 | 29 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 |  | 34,5 | 20 | 34 | 18 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 |  | 39,5 | 25 | 39 | 23 | 38 | 17 | 37 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 |  | 44,5 | 30 | 44 | 28 | 43 | 22 | 42 | 20 | 41 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ± 1,3 | 49,5 | 35 | 49 | 33 | 48 | 27 | 47 | 25 | 46 | 23 | 46 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 |  | 54,5 | 40 | 54 | 38 | 53 | 32 | 52 | 30 | 51 | 28 | 51 | 25 | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 |  | 59,5 | 45 | 59 | 43 | 58 | 37 | 57 | 35 | 56 | 33 | 56 | 30 | 55 | 27 | 54 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 |  | 64,5 | 50 | 64 | 48 | 63 | 42 | 62 | 40 | 61 | 38 | 61 | 35 | 60 | 32 | 59 | 28 | 59 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 |  | 69,5 | 55 | 69 | 53 | 68 | 47 | 67 | 45 | 66 | 43 | 66 | 40 | 65 | 37 | 64 | 33 | 64 | 30 | 62 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 |  | 74,5 | 60 | 74 | 58 | 73 | 52 | 72 | 50 | 71 | 48 | 71 | 45 | 70 | 42 | 69 | 38 | 69 | 35 | 67 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 |  | - | - | 84 | 68 | 83 | 62 | 82 | 60 | 81 | 58 | 81 | 55 | 80 | 52 | 79 | 48 | 79 | 45 | 77 | 40 | 76 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 100 |  | - | - | 94 | 78 | 93 | 72 | 92 | 70 | 91 | 68 | 91 | 65 | 90 | 62 | 89 | 58 | 89 | 55 | 87 | 50 | 86 | 40 | 84 | 35 | - | - | - | - |
| 110 | ± 1,5 | - | - | 104 | 82 | 103 | 78 | 102 | 75 | 101 | 72 | 101 | 70 | 100 | 68 | 99 | 62 | 99 | 60 | 97 | 60 | 96 | 50 | 94 | 45 | 91 | 35 | - | - |
| 120 |  | - | - | 114 | 92 | 113 | 88 | 112 | 85 | 111 | 82 | 111 | 80 | 110 | 78 | 109 | 72 | 109 | 70 | 107 | 70 | 106 | 60 | 104 | 55 | 101 | 45 | 100 | 40 |
| 130 |  | - | - | - | - | 123 | 98 | 122 | 95 | 121 | 92 | 121 | 90 | 120 | 88 | 119 | 82 | 119 | 80 | 117 | 75 | 116 | 70 | 114 | 65 | 111 | 55 | 110 | 50 |
| 140 |  | - | - | - | - | 133 | 108 | 132 | 105 | 131 | 102 | 131 | 100 | 130 | 98 | 129 | 92 | 129 | 90 | 127 | 85 | 126 | 80 | 124 | 75 | 121 | 65 | 120 | 60 |
| 150 |  | - | - | - | - | 143 | 118 | 142 | 115 | 141 | 112 | 141 | 110 | 140 | 108 | 139 | 102 | 139 | 100 | 137 | 95 | 136 | 90 | 134 | 85 | 131 | 75 | 130 | 70 |
| 160 |  | - | - | - | - | 153 | 128 | 152 | 125 | 151 | 122 | 151 | 120 | 150 | 118 | 149 | 112 | 149 | 110 | 147 | 105 | 146 | 100 | 144 | 95 | 141 | 85 | 140 | 80 |
| 170 |  | - | - | - | - | 163 | 138 | 162 | 135 | 161 | 132 | 161 | 130 | 160 | 128 | 159 | 122 | 159 | 120 | 157 | 115 | 156 | 110 | 154 | 105 | 151 | 95 | 150 | 90 |
| 180 |  | - | - | - | - | 173 | 148 | 172 | 145 | 171 | 142 | 171 | 140 | 170 | 138 | 169 | 132 | 169 | 130 | 167 | 125 | 166 | 120 | 164 | 115 | 161 | 105 | 160 | 100 |
| 190 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 152 | 181 | 150 | 180 | 148 | 179 | 142 | 179 | 140 | 177 | 135 | 176 | 130 | 174 | 125 | 171 | 115 | 170 | 110 |
| 200 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 162 | 191 | 160 | 190 | 158 | 189 | 152 | 189 | 150 | 187 | 145 | 186 | 140 | 184 | 135 | 181 | 125 | 180 | 120 |
| 220 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 150 | 204 | 145 | 201 | 135 | 200 | 130 |
| 240 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 165 | 221 | 155 | 220 | 150 |
| 260 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 185 | 241 | 175 | 240 | 170 |
| 280 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 208 | 261 | 195 | 260 | 190 |
| 300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 225 | 281 | 215 | 280 | 210 |
| Sai lệch cho phép của l1 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 |

2. Khi khoan lỗ ở thân bulông theo vị trí lắp và trong trường hợp nếu khoảng cách từ tâm lỗ cắm chốt đến mặt tựa của đầu bulông theo chỉ dẫn trong đơn đặt hàng thì không áp dụng dung sai của l1 trong bảng.

3. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.

5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC

BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG

| Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Chiều dài bulông l mm |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |
|  | Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép (kiểu I), kg |  |
| 28 | 16,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 30 | 17,20 | 26,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 35 | 19,69 | 30,24 | 44,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 40 | 21,63 | 33,46 | 49,30 | 65,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 45 | 24,13 | 37,19 | 54,51 | 72,68 | 97,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 50 | 26,62 | 40,91 | 59,71 | 79,61 | 106,2 | 137,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 55 | 29,11 | 44,64 | 64,92 | 86,54 | 115,1 | 148,8 | 188,9 | 235,0 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 60 | 31,61 | 48,36 | 70,12 | 93,47 | 124,0 | 159,9 | 202,5 | 251,3 | 296,0 | - | - | - | - | - | 60 |
| 65 | 34,11 | 52,09 | 75,33 | 100,4 | 132,9 | 171,1 | 216,0 | 267,6 | 315,2 | - | - | - | - | - | 65 |
| 70 | 36,00 | 55,81 | 80,53 | 107,3 | 141,8 | 182,2 | 229,6 | 283,9 | 334,5 | 437,7 | - | - | - | - | 70 |
| 75 | 39,10 | 59,54 | 85,74 | 114,3 | 150,8 | 193,3 | 243,2 | 300,2 | 353,8 | 461,9 | - | - | - | - | 75 |
| 80 | 41,59 | 63,26 | 90,94 | 121,2 | 159,7 | 204,4 | 256,8 | 316,5 | 373,0 | 486,0 | 637,1 | - | - | - | 80 |
| 90 | - | 70,71 | 101,3 | 135,0 | 174,5 | 226,7 | 281,0 | 349,1 | 411,5 | 534,3 | 700,2 | 107,3 | - | - | 90 |
| 100 | - | 78,16 | 111,8 | 148,9 | 195,3 | 248,9 | 311,1 | 381,7 | 459,9 | 582,6 | 763,3 | 1162 | - | - | 100 |
| 110 | - | 84,36 | 120,2 | 160,8 | 211,2 | 268,2 | 334,4 | 410,7 | 482,4 | 625,0 | 826,4 | 1251 | 1652 | - | 110 |
| 120 | - | 91,81 | 130,6 | 174,6 | 229,0 | 290,4 | 361,6 | 443,3 | 520,9 | 673,3 | 889,5 | 1340 | 1771 | 2443 | 120 |
| 130 | - | - | 141,1 | 188,5 | 246,9 | 312,7 | 388,7 | 475,9 | 559,4 | 721,6 | 952,6 | 1429 | 1890 | 2597 | 130 |
| 140 | - | - | 151,5 | 202,3 | 264,7 | 334,9 | 415,9 | 508,5 | 597,9 | 769,9 | 1016 | 1518 | 2010 | 2751 | 140 |
| 150 | - | - | 161,9 | 216,2 | 282,5 | 357,2 | 443,1 | 541,1 | 636,4 | 818,3 | 1079 | 1607 | 2129 | 2905 | 150 |
| 160 | - | - | 172,3 | 230,1 | 300,3 | 379,4 | 470,2 | 573,7 | 674,9 | 866,6 | 1142 | 1696 | 2248 | 3059 | 160 |
| 170 | - | - | 182,7 | 243,9 | 318,1 | 401,6 | 497,4 | 606,3 | 713,5 | 914,9 | 1205 | 1785 | 2368 | 3213 | 170 |
| 180 | - | - | 193,1 | 257,8 | 335,9 | 423,9 | 524,6 | 638,9 | 752,0 | 963,2 | 1268 | 1874 | 2487 | 3367 | 180 |
| 190 | - | - | - | - | 353,7 | 446,1 | 551,7 | 671,5 | 790,5 | 1011 | 1331 | 1963 | 2606 | 3521 | 190 |
| 200 | - | - | - | - | 371,5 | 468,4 | 578,9 | 704,1 | 829,0 | 1060 | 1394 | 2052 | 2725 | 3676 | 200 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | 2209 | 2938 | 3952 | 220 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2387 | 3177 | 4260 | 240 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2565 | 3416 | 4569 | 260 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 | 3654 | 4877 | 280 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2921 | 3893 | 5185 | 300 |