TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 97-63

BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 60 mm:

có ren bước nhỏ (kiểu I): Bulông M 12 x 60 TCVN 97-63

có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63

có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 60 TCVN 97-63

có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63

có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63

mm	Bảng 1

| Đường kính danh nghĩa của ren d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Kích thước danh nghĩa | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 |
|  | Sai lệch cho phép | -0,20 | -0,24 | -0,28 | -0,34 |
| Chiều cao đầu bulông H | Kích thước danh nghĩa | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 23,0 |
|  | Sai lệch cho phép | ± 0,30 | ± 0,36 | ± 0,43 | ± 0,52 |
| Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Kích thước danh nghĩa | 11,5 | 13,8 | 16,2 | 19,6 | 21,9 | 25,4 | 27,7 | 31,2 | 34,6 | 36,9 | 41,6 | 47,3 | 57,7 |
|  | Sai lệch cho phép | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 |
| Đường kính cổ định hướng d1 | Kích thước danh nghĩa | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
|  | Sai lệch cho phép | -0,16 | -0,2 | -0,24 | -0,28 | -0,34 |
| Chiều cao cổ định hướng, không nhỏ hơn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 |
| Bán kính góc lượn r | Kích thước danh nghĩa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
|  | Sai lệch cho phép | - 0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 |
| Cạnh vát C | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Đường kính lỗ ở thân d3 | Kích thước danh nghĩa | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Sai lệch cho phép | +0,25 | +0,30 |
|  | Độ lệch cho phép so với trục tâm của thân | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,45 |
| Đường kính lỗ ở đầu d4 | Kích thước danh nghĩa | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
|  | Sai lệch cho phép | + 0,25 | + 0,30 |
| Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |

mm	Bảng 2

| Đường kính danh nghĩa của ren d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài bulông l | Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) và khoảng cách l1 từ mặt tựa đầu bulông đến tâm lỗ chốt |
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo | l1 | lo |
| 25 | ± 1,0 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (28) |  | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 27 | 20 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 |  | 32 | 20 | 31 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 |  | 37 | 20 | 36 | 25 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 |  | 42 | 20 | 41 | 25 | 41 | 30 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 |  | 47 | 20 | 46 | 25 | 46 | 30 | 45 | 35 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ± 1,3 | 52 | 20 | 51 | 25 | 51 | 30 | 50 | 35 | 50 | 40 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 |  | 57 | 20 | 56 | 25 | 56 | 30 | 55 | 35 | 55 | 40 | 54 | 45 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 |  | 62 | 20 | 61 | 25 | 61 | 30 | 60 | 35 | 60 | 40 | 59 | 45 | 59 | 48 | 59 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 |  | 67 | 20 | 66 | 25 | 66 | 30 | 65 | 35 | 65 | 40 | 64 | 45 | 64 | 48 | 64 | 52 | 63 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 |  | 72 | 20 | 71 | 25 | 71 | 30 | 70 | 35 | 70 | 40 | 69 | 45 | 69 | 48 | 69 | 52 | 68 | 55 | 68 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 80 |  | - | - | 76 | 25 | 76 | 30 | 75 | 35 | 75 | 40 | 74 | 45 | 74 | 48 | 74 | 52 | 73 | 55 | 73 | 60 | 72 | 65 | - | - | - | - |
| 90 |  | - | - | - | - | 86 | 30 | 85 | 35 | 85 | 40 | 84 | 45 | 84 | 48 | 84 | 52 | 83 | 55 | 83 | 60 | 82 | 65 | 81 | 70 | - | - |
| 100 |  | - | - | - | - | 96 | 30 | 95 | 35 | 95 | 40 | 94 | 45 | 94 | 48 | 94 | 52 | 93 | 55 | 93 | 60 | 92 | 65 | 91 | 70 | 90 | 80 |
| 110 | ± 1,5 | - | - | - | - | 106 | 30 | 105 | 35 | 105 | 40 | 104 | 45 | 104 | 48 | 104 | 52 | 103 | 55 | 103 | 60 | 102 | 65 | 101 | 70 | 100 | 80 |
| 120 |  | - | - | - | - | 116 | 30 | 115 | 35 | 115 | 40 | 114 | 45 | 114 | 48 | 114 | 52 | 113 | 55 | 113 | 60 | 112 | 65 | 111 | 70 | 110 | 80 |
| 130 |  | - | - | - | - | 126 | 30 | 125 | 35 | 125 | 40 | 124 | 45 | 124 | 48 | 124 | 52 | 123 | 55 | 123 | 60 | 122 | 65 | 121 | 70 | 120 | 80 |
| 140 |  | - | - | - | - | 136 | 30 | 135 | 35 | 135 | 40 | 134 | 45 | 134 | 48 | 134 | 52 | 133 | 55 | 133 | 60 | 132 | 65 | 131 | 70 | 130 | 80 |
| 150 |  | - | - | - | - | 146 | 30 | 145 | 35 | 145 | 40 | 144 | 45 | 144 | 48 | 144 | 52 | 143 | 55 | 143 | 60 | 142 | 65 | 141 | 70 | 140 | 80 |
| 160 |  | - | - | - | - | 156 | 30 | 155 | 35 | 155 | 40 | 154 | 45 | 154 | 48 | 154 | 52 | 153 | 55 | 153 | 60 | 152 | 65 | 151 | 70 | 150 | 80 |
| 170 |  | - | - | - | - | 166 | 30 | 165 | 35 | 165 | 40 | 164 | 45 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 55 | 163 | 60 | 162 | 65 | 161 | 70 | 160 | 80 |
| 180 |  | - | - | - | - | 176 | 30 | 175 | 35 | 175 | 40 | 174 | 45 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 55 | 173 | 60 | 172 | 65 | 171 | 70 | 170 | 80 |
| 190 |  | - | - | - | - | 186 | 30 | 185 | 35 | 185 | 40 | 184 | 45 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 55 | 183 | 60 | 182 | 65 | 181 | 70 | 180 | 80 |
| 200 |  | - | - | - | - | 196 | 30 | 195 | 35 | 195 | 40 | 194 | 45 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 55 | 193 | 60 | 192 | 65 | 191 | 70 | 190 | 80 |
| 220 |  | - | - | - | - | - | - | 215 | 35 | 215 | 40 | 214 | 45 | 214 | 48 | 214 | 52 | 213 | 55 | 213 | 60 | 212 | 65 | 211 | 70 | 210 | 80 |
| 240 |  | - | - | - | - | - | - | 235 | 35 | 235 | 40 | 234 | 45 | 234 | 48 | 234 | 52 | 233 | 55 | 233 | 60 | 232 | 65 | 231 | 70 | 230 | 80 |
| 260 |  | - | - | - | - | - | - | 255 | 35 | 255 | 40 | 254 | 45 | 254 | 48 | 254 | 52 | 253 | 55 | 253 | 60 | 252 | 65 | 251 | 70 | 250 | 80 |
| 280 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 80 |
| 300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 80 |
| Sai lệch cho phép của chiều dài ren lo | +1,5 | +2 | +2,5 | +3 | +4 | +5 | +6 |
| Sai lệch cho phép của l1 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 |

2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.

3. Khi chế tạo bulông bằng phương pháp dập thì dung sai của kích thước S được quy định theo cấp chính xác 8 phù hợp với sự thay đổi đường kính nhỏ nhất của vòng tròn ngoại tiếp với hình sáu cạnh.

4. Đường kính thân bulông d2, phần từ cổ định hướng đến ren, nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản xuất quy định.

5. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

6. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.

7. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC

BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG

| Chiều dài bulông l mm | Đường kính danh nghĩa của ren d, mm |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
|  | Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép (kiểu I), kg |
| 25 | 7,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 7,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 8,283 | 14,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 9,138 | 16,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 9,993 | 18,11 | 29,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 10,85 | 19,67 | 32,03 | 48,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 11,70 | 21,24 | 34,50 | 52,33 | 72,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 12,56 | 22,80 | 36,98 | 55,92 | 77,29 | 106,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 13,41 | 24,37 | 39,45 | 59,51 | 82,20 | 113,5 | 147,6 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 14,27 | 25,93 | 41,93 | 63,10 | 87,12 | 120,1 | 155,8 | 201,4 | - | - | - | - | - |
| 70 | 15,12 | 27,50 | 44,40 | 66,69 | 92,03 | 126,7 | 163,9 | 211,8 | 266,8 | - | - | - | - |
| 75 | 15,98 | 29,06 | 46,88 | 70,28 | 96,95 | 133,3 | 172,1 | 222,1 | 279,5 | 332,4 | - | - | - |
| 80 | - | 30,63 | 49,35 | 73,87 | 101,9 | 139,9 | 180,3 | 232,4 | 292,2 | 347,3 | 463,0 | - | - |
| 90 | - | - | 54,30 | 81,05 | 111,7 | 153,0 | 196,7 | 253,0 | 317,5 | 377,0 | 501,4 | 648,5 | - |
| 100 | - | - | 59,25 | 88,23 | 121,5 | 166,2 | 213,0 | 273,6 | 342,9 | 406,8 | 539,8 | 695,5 | 1091 |
| 110 | - | - | 64,20 | 95,41 | 131,3 | 179,4 | 229,4 | 294,3 | 368,3 | 436,5 | 578,2 | 742,6 | 1160 |
| 120 | - | - | 69,15 | 102,6 | 141,2 | 192,6 | 245,7 | 314,9 | 393,7 | 466,2 | 616,6 | 789,6 | 1228 |
| 130 | - | - | 74,10 | 109,8 | 151,0 | 205,8 | 262,1 | 335,5 | 419,1 | 495,9 | 655,0 | 836,6 | 1297 |
| 140 | - | - | 79,05 | 116,9 | 160,8 | 219,0 | 278,4 | 356,2 | 444,4 | 525,7 | 693,4 | 883,7 | 1365 |
| 150 | - | - | 84,00 | 124,1 | 170,7 | 232,2 | 294,8 | 376,8 | 469,8 | 555,4 | 731,8 | 930,7 | 1433 |
| 160 | - | - | 88,95 | 131,3 | 180,5 | 245,4 | 311,2 | 397,4 | 495,2 | 585,1 | 770,2 | 977,8 | 1501 |
| 170 | - | - | 93,90 | 138,5 | 190,3 | 258,6 | 327,6 | 418,1 | 520,6 | 614,9 | 808,6 | 1025 | 1569 |
| 180 | - | - | 98,85 | 145,7 | 200,2 | 271,8 | 343,9 | 438,7 | 546,0 | 644,6 | 847,0 | 1072 | 1638 |
| 190 | - | - | 103,8 | 152,8 | 210,0 | 284,9 | 360,3 | 459,3 | 571,3 | 674,3 | 885,4 | 1119 | 1706 |
| 200 | - | - | 108,7 | 160,0 | 219,8 | 298,1 | 376,6 | 480,0 | 596,7 | 704,1 | 923,8 | 1166 | 1775 |
| 220 | - | - | - | 174,4 | 239,5 | 324,5 | 409,3 | 521,2 | 647,5 | 763,5 | 1000 | 1260 | 1911 |
| 240 | - | - | - | 188,7 | 259,1 | 350,9 | 442,1 | 562,5 | 698,3 | 823,0 | 1077 | 1354 | 2048 |
| 260 | - | - | - | 203,1 | 278,8 | 377,3 | 474,8 | 603,7 | 749,0 | 882,4 | 1154 | 1448 | 2185 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2321 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2458 |