TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 102-63

ĐAI ỐC THÔ SÁU CẠNH

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn (Kiểu I): 	Đai ốc M10 TCVN 102-63

có ren bước nhỏ 1 mm (Kiểu I):	Đai ốc M10 x 1 TCVN 102-63

có ren bước lớn (Kiểu II):	Đai ốc II M10 TCVN 102-63

có ren bước nhỏ 1 mm (Kiểu II):	Đai ốc II M 10 x 1 TCVN 102-63.

mm

| Đường kính ren d | S | Chiều cao H | Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Khối lượng 1000 đai ốc kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất |  |  |
| 2 | 4 | -0,30 | 1,6 | ± 0,25 | 4,6 | 4,2 | 0,2 | 0,130 |
| 2,5 | 5 |  | 2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 0,252 |
| 3 | 5,5 |  | 2,4 |  | 6,3 | 5,9 | 0,3 | 0,414 |
| 4 | 7 | -0,36 | 3,2 | + 0,30 - 0,48 | 8,1 | 7,6 |  | 0,852 |
| 5 | 8 |  | 4 |  | 9,2 | 8,7 | 0,4 | 1,257 |
| 6 | 10 |  | 5 |  | 11,5 | 10,9 | 0,5 | 2,338 |
| 8 | 14 | -0,43 | 6 |  | 16,2 | 15,5 |  | 5,745 |
| 10 | 17 |  | 8 | + 0,36 - 0,58 | 19,6 | 18,9 |  | 11,09 |
| 12 | 19 | -0,52 | 10 |  | 21,9 | 21,1 | 0,6 | 16,32 |
| (14) | 22 |  | 11 | ± 0,70 | 25,4 | 24,5 | 0,7 | 23,79 |
| 16 | 24 |  | 13 |  | 27,7 | 26,3 | 0,8 | 32,46 |
| (18) | 27 |  | 14 |  | 31,2 | 29,6 |  | 44,20 |
| 20 | 30 |  | 16 |  | 34,6 | 33,8 |  | 61,94 |
| (22) | 32 | -1,00 | 18 |  | 36,9 | 35,0 |  | 74,23 |
| 24 | 36 |  | 19 | ± 1,30 | 41,6 | 39,5 | 0,9 | 104,6 |
| (27) | 41 |  | 22 |  | 47,3 | 44,9 |  | 158,5 |
| 30 | 46 |  | 24 |  | 53,1 | 50,4 | 1,0 | 221,4 |
| 36 | 55 | -1,20 | 28 |  | 63,5 | 60,3 |  | 364,8 |
| 42 | 65 |  | 32 | ± 1,60 | 75,0 | 71,2 |  | 591,1 |
| 48 | 75 |  | 38 |  | 86,5 | 81,2 |  | 945,7 |

1. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

2. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

3. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.