TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 121-63

ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH NHỎ, XẺ RÃNH

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn (kiểu I):	Đai ốc M10 TCVN 121-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):	Đai ốc M10 x 1 TCVN 121-63

có ren bước lớn (kiểu II):	Đai ốc II M10 x TCVN 121-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):	Đai ốc II M10 x 1 TCVN 121-63

mm	Bảng 1

| Đường kính ren d | S | H | D | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Số rãnh | b | h | Độ lệch tâm cho phép của rãnh | Kích thước chốt chẻ | Khối lượng 1000 đai ốc kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất |  |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |  |
| 8 | 12 | -0,24 | 9 | -0,58 | 13,8 | 13,4 | 0,3 | 6 | 2,5 | +0,25 -0,10 | 5,5 | -0,30 | 0,20 | 2x15 | 4,592 |
| 10 | 14 |  | 12 | -0,70 | 16,2 | 15,7 |  |  | 3 |  | 8 | -0,36 |  | 2,5x20 | 7,666 |
| 12 | 17 |  | 15 |  | 19,6 | 19,1 | 0,4 |  | 3,5 | +0,30 -0,10 | 10 |  | 0,25 | 3x25 | 15,17 |
| (14) | 19 | -0,28 | 15 |  | 21,9 | 21,3 |  |  | 3,5 |  | 10 |  |  | 3x25 | 15,26 |
| 16 | 22 |  | 18 |  | 25,4 | 24,8 |  |  | 5 |  | 12 | -0,43 | 0,30 | 4x30 | 29,79 |
| (18) | 24 |  | 20 | -0,84 | 27,7 | 27,0 | 0,5 |  | 5 |  | 14 |  |  | 4x35 | 37,75 |
| 20 | 27 |  | 22 |  | 31,2 | 30,5 |  |  | 5 |  | 16 |  |  | 4x35 | 54,37 |
| (22) | 30 |  | 25 |  | 34,6 | 33,9 |  |  | 6 |  | 18 |  | 0,45 | 5x40 | 77,57 |
| 24 | 32 | -0,34 | 25 |  | 36,9 | 36,1 |  |  | 6 |  | 18 |  |  | 5x40 | 84,76 |
| (27) | 36 |  | 28 |  | 41,6 | 40,7 | 0,6 |  | 6 |  | 20 | -0,52 |  | 5x45 | 120,2 |
| 30 | 41 |  | 30 |  | 47,3 | 46,4 |  |  | 7 | +0,36 -0,10 | 21 |  |  | 6x50 | 173,1 |
| 36 | 50 |  | 36 | -1,00 | 57,7 | 56,6 |  |  | 7 |  | 26 |  |  | 6x60 | 326,0 |
| 42 | 55 | -0,40 | 44 |  | 63,5 | 62,2 | 0,7 |  | 10 |  | 32 | -0,62 | 0,50 | 8x70 | 414,5 |
| 48 | 65 |  | 50 |  | 75,0 | 73,6 |  |  | 10 |  | 38 |  |  | 8x80 | 730,2 |

1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.

2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.