TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 114-63

ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn (kiểu I): 	Đai ốc M10 TCVN 114-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):  Đai ốc M10 x 1 TCVN 114-63

có ren bước lớn (kiểu II):	Đai ốc II M10 TCVN 114-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):	Đai ốc II M10 x 1 TCVN 114-63

mm

| Đường kính ren d | S | Chiều cao H | Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Khối lượng 1000 đai ốc kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất |  |  |
| 2 | 4 | -0,16 | 1,6 | -0,40 | 4,6 | 4,4 | 0,20 | 0,119 |
| 2,5 | 5 |  | 2 |  | 5,8 | 5,5 |  | 0,220 |
| 3 | 5,5 |  | 2,4 |  | 6,3 | 6,0 |  | 0,393 |
| 4 | 7 | -0,20 | 3,2 | -0,48 | 8,1 | 7,8 | 0,25 | 0,844 |
| 5 | 8 |  | 4 |  | 9,2 | 8,9 |  | 1,240 |
| 6 | 10 |  | 5 |  | 11,5 | 11,2 | 0,30 | 2,317 |
| 8 | 14 | -0,24 | 6 |  | 16,2 | 15,7 |  | 5,674 |
| 10 | 17 |  | 8 | -0,58 | 19,6 | 19,1 | 0,40 | 10,99 |
| 12 | 19 | -0,28 | 10 |  | 21,9 | 21,3 |  | 16,32 |
| (14) | 22 |  | 11 | -0,70 | 25,4 | 24,8 |  | 25,28 |
| 16 | 24 |  | 13 |  | 27,7 | 27,0 | 0,50 | 34,12 |
| (18) | 27 |  | 14 |  | 31,2 | 30,5 |  | 44,19 |
| 20 | 30 |  | 16 |  | 34,6 | 33,9 |  | 61,91 |
| (22) | 32 | -0,34 | 18 |  | 36,9 | 36,1 | 0,60 | 75,94 |
| 24 | 36 |  | 19 | -0,84 | 41,6 | 40,7 |  | 111,9 |
| (27) | 41 |  | 22 |  | 47,3 | 46,4 |  | 168,0 |
| 30 | 46 |  | 24 |  | 53,1 | 52,1 |  | 234,2 |
| 36 | 55 | -0,40 | 28 |  | 63,5 | 62,2 |  | 370,9 |
| 42 | 65 |  | 32 | -1,00 | 75,0 | 73,6 | 0,70 | 598,6 |
| 48 | 75 |  | 38 |  | 86,5 | 85,0 |  | 957,3 |

1. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

2. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

3. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.