TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 120-63

ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH XẺ RÃNH

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn (kiểu I):	Đai ốc M 10 TCVN 120-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):	Đai ốc M 10 x 1 TCVN 120-63

có ren bước lớn (kiểu III):	Đai ốc III M 10 TCVN 120-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu III):	Đai ốc III M 10 x 1 TCVN 120-63.

mm

| Đường kính ren d | S | H | D | D3 | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Số rãnh | b | h | Độ lệch tâm cho phép của rãnh | Kích thước chốt chẻ | Khối lượng 1000 đai ốc kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  | Kiểu I và II | Kiểu III và IV |
| 4 | 7 | -0,20 | 5 | -0,48 | 8,1 | 7,8 | - | - | 0,25 | 6 | 1,5 | +0,25 -0,10 | 3 | -0,25 | 0,15 | 1x12 | 0,882 | - |
| 5 | 8 |  | 6 |  | 9,2 | 8,9 | - |  |  |  | 1,5 |  | 4 | -0,30 |  | 1x12 | 1,484 | - |
| 6 | 10 |  | 8 | -0,58 | 11,5 | 11,2 | - |  | 0,30 |  | 2 |  | 5 |  | 0,20 | 1,5x15 | 3,127 | - |
| 8 | 14 | -0,24 | 9 |  | 16,2 | 15,7 | - |  |  |  | 2,5 |  | 5,5 |  |  | 2x20 | 7,217 | - |
| 10 | 17 |  | 12 | -0,70 | 19,6 | 19,1 | - |  | 0,40 |  | 3 |  | 8 | -0,36 |  | 2,5x25 | 14,44 | - |
| 12 | 19 | -0,28 | 15 |  | 21,9 | 21,3 | 18 | -0,43 |  |  | 3,5 | +0,30 -0,10 | 10 |  | 0,25 | 3x30 | 21,36 | 20,07 |
| (14) | 22 |  | 15 |  | 25,4 | 24,8 | 20 | -0,52 |  |  | 3,5 |  | 10 |  |  | 3x30 | 29,29 | 26,72 |
| 16 | 24 |  | 18 |  | 27,7 | 27,0 | 22 |  | 0,50 |  | 5 |  | 12 | -0,43 | 0,30 | 4x35 | 38,39 | 36,85 |
| (18) | 27 |  | 20 | -0,84 | 31,2 | 30,5 | 25 |  |  |  | 5 |  | 14 |  |  | 4x40 | 56,58 | 52,43 |
| 20 | 30 |  | 22 |  | 34,6 | 33,9 | 28 |  |  |  | 5 |  | 16 |  |  | 4x40 | 78,00 | 73,19 |
| (22) | 32 | -0,34 | 25 |  | 36,9 | 36,1 | 30 |  | 0,60 |  | 6 |  | 18 |  | 0,45 | 5x45 | 94,31 | 88,21 |
| 24 | 36 |  | 25 |  | 41,6 | 40,7 | 34 | -0,62 |  |  | 6 |  | 18 |  |  | 5x45 | 125,4 | 117,9 |
| (27) | 41 |  | 28 |  | 47,3 | 46,4 | 38 |  |  |  | 6 |  | 20 | -0,52 |  | 5x50 | 185,6 | 171,8 |
| 30 | 46 |  | 30 |  | 53,1 | 52,1 | 42 |  |  |  | 7 | +0,36 -0,10 | 21 |  |  | 6x60 | 251,4 | 230,2 |
| 36 | 55 | -0,40 | 36 | -1,00 | 63,5 | 62,2 | 50 |  |  |  | 7 |  | 26 |  |  | 6x70 | 440,1 | 385,7 |
| 42 | 65 |  | 44 |  | 75,0 | 73,6 | 57 | -0,74 | 0,70 |  | 10 |  | 32 | -0,62 | 0,50 | 8x80 | 758,6 | 634,8 |
| 48 | 75 |  | 50 |  | 86,5 | 85,0 | 65 |  |  |  | 10 |  | 38 |  |  | 8x90 | 1182 | 1038 |

1. Theo yêu cầu của người tiêu thụ, cho phép chế tạo đai ốc kiểu III và kiểu IV có 10 rãnh đối với đường kính ren từ 36-48 mm.

2. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.

3. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.